příloha č. 3 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Obnova vozového parku pro sociální služby Charity Uherské Hradiště – přestavba pro vozíčkáře |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu |
| Druh veřejné zakázky: | služby |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky –přestavba pro vozíčkáře a osoby se sníženou pohyblivostí (dále jako „předmět veřejné zakázky“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda předmět plnění splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Přestavby budou prováděny ve 2 ks nových vozidel – Ford Tourneo Custom PHEV

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Snížení podlahy v zadní části vozidla (včetně nájezdové rampy) pro dosažení čisté průjezdné světlosti a bezpečné vzdálenosti vůči stropu v prostoru stání elektrického nebo mechanického invalidního vozíku (včetně osoby na vozíku) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Výška stání | Min. 150 cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Šířka stání | Min. 75 cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Délka stání | Min. 120 cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nosnost stání | Min. 350 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Čtyřbodové samonavíjecí kotvící zařízení invalidního vozíku (přední elektrické) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Délka návinu kotvícího zařízení | Min. 250 cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Tříbodový samonavíjecí bezpečnostní pás pro osobu na vozíku s výškovým seřizováním ramenního pásu | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rychloupínací zadní podlahové patky kotvení pro možnost fixace elektrického i mechanického invalidního vozíku | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Úprava podlahového rozvodu zadní klimatizace | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vytvoření nového výstupu výdechu vzduchu | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Montáž 2 ks samostatných sedadel s integrovaným tříbodovým bezpečnostním pásem do třetí řady (sedadla musí být otočná a sklopná na bok vozidla, včetně vnitřní opěrky ruky a musí být vybavena systémem isofix) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Montáž 2 ks elektrických pomocných schůdků instalovaných do prostoru pravých a levých bočních dveří (schůdek musí být ovládán automaticky při otevírání a zavírání dveří) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nosnost schůdků | Min. 150 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Šířka schůdků | Min. 60 cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Cenová kalkulace |
| --- |
| Položka s názvem | MJ | Cena v Kč / EUR bez DPH za MJ | Cena v Kč / EUR bez DPH celkem |
| snížení podlahy v zadní části vozidla, včetně nájezdové rampy | 2 ks | 0000 Kč bez DPH | 0000 Kč bez DPH |
| speciální polohovatelná sedadla ve třetí řadě | 4 ks | 0000 Kč bez DPH | 0000 Kč bez DPH |
| pomocný schůdek bočních dveří – elektrický | 4 ks | 0000 Kč bez DPH | 0000 Kč bez DPH |
| kotvící zařízení invalidního vozíku | 2 ks | 0000 Kč bez DPH | 0000 Kč bez DPH |
| kompletní montáž zařízení – seřízení | 2 ks | 0000 Kč bez DPH | 0000 Kč bez DPH |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH | 0000 Kč bez DPH |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis