Příloha č. 3.2

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„VS PLASTIK – rozšíření strojového parku – část 2“

zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 33321/15/61100,

v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie, Specifický cíl 2.1, Výzva III, registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006145

## Zadavatel

## Název/Obchodní firma:	VS PLASTIK, s.r.o.

## Sídlo:	Jasenice 2192, 755 01 Vsetín

## Zastoupen:	Ing. Jozef Jakubo

## IČ:	60794321

## DIČ:	CZ60794321

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka7245

## Kontaktní osoba:	Ing. Jozef Jakubo

## Telefon:	+420 604215731

## E-mail:	j.jakubo@vsplastik.cz

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – Vstřikovací formy (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Uchazeči proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Uchazeč u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí uchazeč splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Uchazečem nabídnutá zařízení:

Uchazeč dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Vstřikovací formy (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Uchazečem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Násobnost formy | min. 4 - násobná |  |
| Rozměr formy v dělicí rovině | max. 405 x 450 mm |  |
| Pojezd tahače pro odformování otvoru ručky | min. 230 mm |  |
| Pojezd tahače pro odformování otvoru pro pásek | min. 25 mm |  |
| Úhel tahačů pro odformování otvoru pro pásek vůči tahačům pro odformování otvoru ručky řešit univerzálně | v rozmezí 5°-35° |  |
| Ve formě řešit ochranu polohy vyhazovacích desek |  |
| 2 univerzální rámy |  |
| 3 sady tvarových vložek, vzájemně vyměnitelných do obou rámů |  |
| Forma je způsobilá vytvořit výlisek dle specifikace v příloze: VPN_Příloha3.2.1_VS 173 |  |
| Forma je způsobilá vytvořit výlisek dle specifikace v příloze: VPN_Příloha3.2.2_VS 174 |  |
| Forma je způsobilá vytvořit výlisek dle specifikace v příloze: VPN_Příloha3.2.3_VS 175 |  |
| Povrch dutin: elektroerozívní opracování odpovídající stupni 27 sjednocující normy VDI 3400 |  |
| Přetoky na výlisku | max. 0.15 mm |  |

Uchazeč uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky: Vstřikovací formy:

| Dodávka: Vstřikovací formy | Cenová kalkulace bez DPH/ uvést měnu |
| --- | --- |
| Vstřikovací formy |  |
| Náklady na dopravu, proškolení a uvedení do plného provozu |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku vstřikovacích forem (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |