Příloha č. 4.1

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Pořízení technologií společností breAd. & edible labels – část 1“

zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 33321/15/61100,

v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie, Specifický cíl 2.1, Výzva III, registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006144

## Zadavatel

## Název/Obchodní firma:	breAd. & edible labels s.r.o.

## Sídlo:	Jamnická 66, 738 01 Staré Město

## Zastoupen:	Richardem Plasgurou a Ilonou Plasgurovou

## IČ:	28815084

## DIČ:	CZ28815084

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 56233

## Kontaktní osoba:	Ilona Plasgurová

## Telefon:	+420 776 551 100

## E-mail:	ilona.plasgurova@bread.cz

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie - Laser vč. příslušenství (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Uchazeči proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Uchazeč u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí uchazeč splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Uchazečem nabídnutá zařízení:

Uchazeč dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Laser vč. příslušenství (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Uchazečem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Typ laseru | plynový CO2 – s hermeticky uzavřeným rezonátorem |  |
| Vlnová délka | 10 600 nm |  |
| Skenovací hlava | 3-osá skenovací galvo hlava |  |
| Velikost / průměr optiky | zrcadla ve skenovací hlavě s průměrem - optika min. 70 mm |  |
| Nominální výkon | min. 220 W - max. 250 W |  |
| Energie pulsu | min. 660 W - max. 1000 W |  |
| Kvalita svazku laseru M2 faktor/parametr | hodnota M2: maximálně 1,2 |  |
| Velikost pracovního bodu při ploše 800 x 800 mm | max. 385 μm |  |
| Chlazení | vodní chlazení pomocí uzavřeného okruhu |  |
| Odtah | min. 2,7 kW - max. 6 kW |  |
| Kamerový systém | CCD kamera na ořezové značky |  |
| Naváděcí laser | naváděcí laser pro optický náhled pracovní oblasti a řezu |  |
| Pracovní stanice | demontovatelná pracovní stanice (s možností "rozdělení") z důvodu manipulace a montáže v místě plnění |  |
| Stůl pracovní stanice | automaticky zasouvaný stůl s podtlakovou přísavnou plochou |  |
| Pracovní plocha pro řezání | pracovní plocha o velikosti min. 900 x 650 mm - max. 1000 x 1000 mm |  |
| Požadavky na servis | možnost vzdáleného připojení a diagnostika závad přes vzdálenou plochu |  |

Uchazeč uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky Laser vč. příslušenství:

| Dodávka: | Cenová kalkulace bez DPH/ uvést měnu |
| --- | --- |
| Laser vč. příslušenství |  |
| Náklady na dopravu, proškolení a uvedení do plného provozu |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku: Laser vč. příslušenství (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |