Příloha č. 4.2

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Pořízení technologií společností breAd. & edible labels – část 2“

zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 33321/15/61100,

v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie, Specifický cíl 2.1, Výzva III, registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006144

## Zadavatel

## Název/Obchodní firma:	breAd. & edible labels s.r.o.

## Sídlo:	Jamnická 66, 738 01 Staré Město

## Zastoupen:	Richardem Plasgurou a Ilonou Plasgurovou

## IČ:	28815084

## DIČ:	CZ28815084

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 56233

## Kontaktní osoba:	Ilona Plasgurová

## Telefon:	+420 776 551 100

## E-mail:	ilona.plasgurova@bread.cz

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie - Tiskárny velkoformátové - 5-ti barevné (2 ks)(dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Uchazeči proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Uchazeč u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí uchazeč splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Uchazečem nabídnutá zařízení:

Uchazeč dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Tiskárny velkoformátové - 5-ti barevné (2 ks)(dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Uchazečem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Typ tiskárny: | pětibarevná |  |
| Typ tiskárny: | max. 24palců/609,6 mm |  |
| Zpracování papíru / médií: |
| Zásobník: | min. 203 mm - max. 432 mm, |  |
| Papír v roli: | min. 254 mm - max. 610 mm |  |
| Velikost kapiček: | min. 3,5 - max. 4 pikolitry na barvu |  |
| Technologie tisku: | inkoustový termální tisk |  |
| Počet tiskových hlav: | 1 tisková hlava |  |
| Počet trysek na barvy: | min. 15360 |  |
| Rozlišení tisku: | 2 400 x 1 200 dpi |  |
| Kontrolní systém trysek: | detekce a kompenzace nefunkčních trysek |  |
| Typ inkoustu: | reaktivní inkoust na bázi barviva / pigmentu |  |
| Barvy: | Pigment MBK (matná černá) |  |
|  | Barvivo C (azurová): |  |
|  | Barvivo M (purpurová) |  |
|  | Barvivo Y (žlutá) |  |
|  | Barvivo BK (černá) |  |
| Vyrovnávací paměť: | min. 256 MB |  |
| Úprava tiskárny: | úprava standardního systému čerpání inkoustů z originálních cartridgí na alternativní systém čerpání inkoustů z externích nádrží |  |

Uchazeč uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky Tiskárny velkoformátové - 5-ti barevné (2 ks):

| Dodávka: | Počet ks | Cenová kalkulace bez DPH/ uvést měnu |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cena za kus | Cena celkem |
| Tiskárny velkoformátové - 5-ti barevné | 2 ks |  |  |
| Náklady na dopravu, proškolení a uvedení do plného provozu |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku Tiskáren velkoformátových - 5-ti barevných (2 ks) (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |