Příloha č. 4.5

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Pořízení technologií společností breAd. & edible labels – část 5“

zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 33321/15/61100,

v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie, Specifický cíl 2.1, Výzva III, registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006144

## Zadavatel

## Název/Obchodní firma:	breAd. & edible labels s.r.o.

## Sídlo:	Jamnická 66, 738 01 Staré Město

## Zastoupen:	Richardem Plasgurou a Ilonou Plasgurovou

## IČ:	28815084

## DIČ:	CZ28815084

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 56233

## Kontaktní osoba:	Ilona Plasgurová

## Telefon:	+420 776 551 100

## E-mail:	ilona.plasgurova@bread.cz

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie - Balička flow pack zařízení (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Uchazeči proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Uchazeč u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí uchazeč splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Uchazečem nabídnuté zařízení:

Uchazeč dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Balička flow pack zařízení (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Uchazečem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Typ stroje: | horizontální balící stroj |  |
| Výkon stroje: | 45-70 cyklů/minuta |  |
| Napětí: | 230 V |  |
| Způsob vkládání výrobku: | ručně |  |
| Způsob balení: | balení do ploché fólie |  |
| Délka stroje: | max. 2000 mm |  |
| Výška stroje: | max. 1700 mm |  |
| Šířka stroje: | max. 900 mm |  |
| Váha stroje: | max. 300 kg |  |
| Pevný formátovaný límec: | min. 3 ks |  |
| Způsob otevírání sáčku: | ZIG ZAG nůž |  |
| Doplněk zařízení: | Příprava pro fotosondu |  |
| Typ svařovacích čelistí: | rotační |  |
| Vedení fólie: | horní |  |

Uchazeč uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky Balička flow pack zařízení:

| Dodávka: | Cenová kalkulace bez DPH/ uvést měnu |
| --- | --- |
| Balička flow pack zařízení |  |
| Náklady na dopravu, proškolení a uvedení do plného provozu |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku Baličky flow pack zařízení (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |