Příloha č. 4.6

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Pořízení technologií společností breAd. & edible labels – část 6“

zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 33321/15/61100,

v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie, Specifický cíl 2.1, Výzva III, registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006144

## Zadavatel

## Název/Obchodní firma:	breAd. & edible labels, s.r.o.

## Sídlo:	Jamnická 66, 738 01 Staré Město

## Zastoupen:	Richardem Plasgurou a Ilonou Plasgurovou

## IČ:	28815084

## DIČ:	CZ28815084

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 56233

## Kontaktní osoba:	Ilona Plasgurová

## Telefon:	+420 776 551 100

## E-mail:	ilona.plasgurova@bread.cz

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie - Stolní rozvalovač na těsto a pečící trouba (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Uchazeči proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Uchazeč u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí uchazeč splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Uchazečem nabídnuté zařízení:

Uchazeč dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Stolní rozvalovač na těsto (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Uchazečem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Rychlost pásů: | min. 40 cm/sec - max. 50 cm/sec. |  |
| Redukce rozvalování těsta: | manuální |  |
| Typ stroje: | stolní |  |
| Rozevření válců: | min. 0,5 mm - max. 30 mm |  |
| Integrovaný zásobník na mouku: | Umístěný v krytu |  |
| Celková délka stolu: | min. 900 mm – max. 1600 mm |  |
| Šířka stolu: | min. 450 mm – max. 500 mm |  |
| Váha stolu: | min. 70 - max. 85 kg |  |

Uchazeč uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Pečící trouba (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Uchazečem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Parametry: | trouba na 6 plechů |  |
| Trouba pro rozměr plechů: | 600 x 400 mm |  |
| Doplňky: | elektrická klapka odtahu páry |  |
|  | účinné zapařování |  |
|  | digestoř na odsávání par |  |

Uchazeč uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky Stolní rozvalovač na těsto a pečící trouba:

| Dodávka: | Cenová kalkulace bez DPH/ uvést měnu |
| --- | --- |
| Stolní rozvalovač na těsto |  |
| Pečící trouba |  |
| Náklady na dopravu, proškolení a uvedení do plného provozu |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku Stolního rozvalovače na těsto a pečící trouby (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |