Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY

| Předmět zakázky: | Vstřikovací lis |
| --- | --- |
| Obchodní firma / jméno a příjmení: |  |
| Sídlo / místo podnikání: |  |
| Adresa pro doručování korespondence: (pokud se liší od sídla) |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Osoba oprávněná jednat za uchazeče: |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| Telefon / e-mail: |  |
| Celková nabídková cena v Kč nebo EUR: | Kč nebo EUR bez DPH |
|  | Kč nebo EUR DPH |
|  | Kč nebo EUR včetně DPH |
| Dodací termín stroje ve dnech od podpisu kupní smlouvy: | dnů |

Požadované technické parametry stroje - vstřikovacího lisu:

| Vstřikovací stroj |
| --- |
| Požadavek/požadovaná operace | Minimální technické parametry a požadavky | Nabízené Zařízení |
| Zařízení dosud nebylo předmětem odpisů. | ANO |  |
| Jednokomponentní vstřikovací stroj (1 ks) |
| Hydraulická uzavírací jednotka se 4 vodícími sloupy. | ANO |  |
| Uzavírací síla. | min. 500 kN |  |
| Regulace uzavírací síly v průběhu výrobního cyklu. | ANO |  |
| 1x horizontální vstřikovací jednotka umístěná na rámu stroje. | ANO |  |
| Max. hmotnost vstřikovací dávky v rozsahu. | od 20 do 40 g/PS* |  |
| Plastikační válec ve vysoce otěruvzdorném provedení pro možnost vstřikování termoplastů s vysokou abrazivitou. | ANO |  |
| Bez násypky pro granulát. | ANO |  |
| Přesná poloha šneku/přesné vstřikování, řízeno regulačním ventilem. | ANO |  |
| Stroj musí umožňovat paralelní pohyb pohyblivé desky s tahačem jader. | ANO |  |
| Stroj musí umožňovat paralelní pohyb pohyblivé desky s vyhazovačem. | ANO |  |
| Stroj musí umožňovat paralelní pohyb pohyblivé desky s pohybem vstřikovací jednotky. | ANO |  |
| Vzdálenost mezi vodícími sloupky. | min. 350 x 350 mm |  |
| Středící otvor v upínacích deskách s centrální pozicí o průměru. | 125 mm |  |
| Max. otevření (max. vzdálenost mezi upínacími deskami). | min. 680 mm |  |
| Min. otevření (min. vzdálenost mezi upínacími deskami). | méně než 350 mm |  |
| Max. vstřikovací tlak dosažitelný ve vstřikovací jednotce. | min. 2 500 bar |  |
| Lineární vedení na spodní části pohyblivé desky. | ANO |  |
| 1 x el. připojení pro okruh tlakového vzduchu, pro vyfukování formy. | ANO |  |
| 1x samostatně regulovatelný hydraulický okruh tahače jader. | ANO |  |
| Hydraulický programovatelný vyhazovač na pohyblivé upínací desce. | ANO |  |
| Řídicí systém v českém jazyce. | ANO |  |
| Ovládání Zařízení přes barevnou dotykovou obrazovku. | ANO |  |
| Vodou chlazený elektrorozvaděč stroje s automatickou regulací teploty. | ANO |  |
| Chlazení příruby pod násypkou stroje s automatickou regulací teploty. | ANO |  |
| Zásuvka 230 V | 2 x |  |
| Zásuvka 400 V | 2 x |  |
| Rozhraní pro USB a Compact Flash. | ANO |  |
| Rozhraní EUROMAP 67 (50ti pólový konektor). | ANO |  |
| Možnost zadat oprávnění pro jednotlivé uživatele. | ANO |  |

Osoba/y oprávněná jednat za uchazeče:

| Titul, jméno, příjmení: |  |
| --- | --- |
| Funkce: |  |
| Datum vyhotovení nabídky: |  |
| Podpis osob/y oprávněné jednat jménem či za uchazeče, název firmy, příp. razítko: |  |