Příloha č. 3

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Pořízení technologií společností breAd. & edible labels - II“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 65504/16/61100 platnými ke dni 5. 12. 2017 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie, Specifický cíl 2.1, Výzva III, registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006144

## Zadavatel

Název/Obchodní firma:	breAd. & edible labels s.r.o.

Sídlo:	Jamnická 66, 738 01 Staré Město

Zastoupen:	Richardem Plasgurou a Ilonou Plasgurovou, jednatelé

IČ:	28815084

DIČ:	CZ28815084

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 56233

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie - Rotační lis na výrobu perníků a sušenkových tvarů (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Rotační lis na výrobu perníků a sušenkových tvarů (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Šířka válce | min. 200 mm, max. 250 mm |  |
| Použitelná šířka na válci | min. 195 mm, max. 208 mm |  |
| Hmotnost | max. 110 kg |  |
| Kapacita | 210 – 240 kg/h |  |
| Elektrické ovládání řízené počítačem |  |
| Možnost volby 2 pracovních režimů: | 1. automatický - dávkování pouze na plechy díky senzoru načítání plechů do systému (není plech není dávka) |  |
|  | 2. trvalý - nepřetržité dávkování hmoty i za nepřítomnosti plechu |  |
| Podstavec pod strojní zařízení |  |
| Hloubka stroje v pracovní poloze | 1250 - 1300mm |  |
| Vyhřívaný tvarovací válec | 2x1000W |  |
| Počet tvarovacích válců | 5ks |  |
| Příkon | 2,0 - 2,3 kW |  |
| Plynulé nastavení rychlosti tvarování pomocí frekvenčního měniče |  |
| Senzor pro zastavení pohybu zařízení |  |
| Zařízení je přizpůsobeno na vkládání plechů na pečení o šíři | max. 200 mm |  |
| Délka plechů | libovolná, bez omezení |  |
| Počet plechů | min. 40 ks |  |
| Automatické nastavení počtu řad a velikosti mezer na plechu díky senzoru snímající výrobky |  |
| Vkládání hmoty do násypky ve formě drobků nebo bloků |  |
| Doložit foto stroje (obrázek) |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky zařízení:

| Dodávka | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| Rotační lis na výrobu perníků a sušenkových tvarů |  |
| náklady na dopravu, zaškolení obsluhy zařízení a uvedení do plného provozu |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |