Příloha č. 4.1. Výzvy k podání nabídek

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

## k zakázce na dodávky s názvem:

## „Pořízení výrobní technologie na výrobu čepelek – II – část 1“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 29205/17/61100 platnými ke dni 2. 5. 2017 v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program INOVACE, Výzva III,  registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009131.

Zadavatel

Obchodní firma:	Czech Blades s.r.o.

Sídlo:			Brněnská 559, 569 43 Jevíčko

Zastoupen:		Ing. Milan Máša – jednatel

Ing. Marian Michlíček – jednatel

IČ:			26933870

DIČ:			CZ26933870

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21599.

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – linky pro průběžné tepelné zpracování ocelové pásky určené pro výrobu nerezových holících čepelek (dále také jako „předmět zakázky“ nebo „zařízení“):

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce a typového označení.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Nedílné části linky | Odvíjecí zařízení vstupní pásky umožňující bez přerušení procesu napojovat jednotlivé cívky vstupního materiálu |  |
|  | Svařovací zařízení pro spojování jednotlivých cívek bez přerušení procesu |  |
|  | Odmašťovací zařízení k odstranění konzervace vstupního materiálu |  |
|  | Vícezonová kalící pec |  |
|  | Kalicí a dochlazovací zařízení |  |
|  | Podmražovací zařízení ke snížení zbytkového austenitu |  |
|  | Popouštěcí pec |  |
|  | Dochlazovací zařízení po popouštění |  |
|  | Tažné zařízení pro pohyb zpracovávané pásky včetně kompenzace |  |
|  | Navíjecí zařízení pro zpracovanou pásku |  |
| Zpracovávaný materiál | nerezová ocel určená k výrobě nerezových holících čepelek SANDVIK 13C26 |  |
| Rozměr návinu vstupní pásky | Vnitřní průměr min. 270mm; max. 650mm Hmotnost max. 25 Kg |  |
| Rozměr návinu výstupní pásky | Vnitřní průměr min. 500mm Venkovní max. 650mm Hmotnost max. 25 Kg |  |
| Rozměry pásky minimální | Tloušťka 0,099 ± 0,005mm Šířka max. 25mm |  |
| Rozměry pásky maximální | Tloušťka 0,4 ± 0,01mm; Šířka max. 25mm |  |
| Konstrukční provedení | Čtyřpásková, vzájemně se teplotně neovlivňující, umožňující zpracovávat různé tloušťky pásky současně |  |
| Cílové parametry produktu |
| Tvrdost | 660-760 HV1 |  |
| Konečný stav produktu | Přímý bez podélné nebo příčné žlabovitosti, bez škrábanců a jakéhokoliv jiného poškození povrchu včetně zabarvení - viz příloha "Unacceptable Damage_Hardening" |  |
| Struktura po tepelném zpracování | Obsah Austenitu max. 18 %, |  |
| Prodloužení délky čepelky | Max. 0,05 mm |  |
| Rychlost posuvu pásky pro tloušťku pásky 0,099 mm | min.15 m/min |  |
| Rychlost posuvu pásky pro tloušťku pásky 0,4 mm | min. 3 m/min |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

V ……………………… dne …………..

Osoba oprávněná zastupovat účastníka:

Titul, jméno, příjmení:

Titul, na základě kterého je oprávněná osoba zastupovat účastníka:

Podpis oprávněné osoby:

Přílohy:

## 5.1 - D-E BLADE 0,099

5.2 - datasheet-sandvik-13c26-en

5.7 - INDUSTRIAL 3D 0,40mm krátký obdélník NEREZ

5.9. - Unacceptable Damage_Hardening