Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Modernizace osvětlení výrobního areálu NELI property, a.s.“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č. j. MPO 29205/17/61100 platnými ke dni 2. 5. 2017 v rámci projektu „1CSC a.s. - Rozvoj a revitalizace výrobního areálu“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, prioritní osa 3 – Efektivnější nakládání energií, Výzva II., registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011922

Zadavatel:

## Název/Obchodní firma:	NELI property, a.s.

## Sídlo:	Na Hraničkách 589/34, Dědice, 682 01, Vyškov

## Zastoupen:	Miroslav Beneš, člen představenstva

## IČ:	29275555

## DIČ:	CZ29275555

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6344.

Požadované minimální technické parametry provedení kompletní modernizace centrálního osvětlení a instalace zálohovaného osvětlení ve výrobním areálu ve vlastnictví společnosti NELI property, a.s. na adrese 1 CSC a.s., Tovární 1, 643 00 Brno – Chrlice (dále také jako „modernizace osvětlení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Společné požadavky na provedení osvětlení jsou:

• minimální osvětlenost prostor musí být zajištěna po celou dobu garantované životnosti svítidel (minimálně po celou záruční dobu)

• dodržení platných technických, protipožárních a hygienických předpisů pro instalaci systému osvětlení pracovních prostor.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Provedení kompletní modernizace centrálního osvětlení a instalace zálohovaného osvětlení (dále také jako modernizace osvětlení)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Požadavek na parametry použitých svítidel v SO01: |  |
| Těleso svítidla tvořeno hliníkovým odlitkem |  |
| Svítidlo musí být primárně navrženo pro technologii LED. |  |
| Svítidlo musí být osazeno světelnými zdroji LED. |  |
| Svítidlo musí být instalovatelné na závěsný lanový systém |  |
| Svítidla musí být na napětí AC 230V/50Hz |  |
| Barevná teplota světla | 4000 K |  |
| Index podání barev Ra (CRI) 80+ |  |
| Střední dimenzovaná životnost | 50000h L85 při/u -40°C |  |
|  | + 50000h L85 při/u 45°C |  |
| Konstrukce svítidla snižující zachytávání nečistot na tělese svítidla a zabraňující tak snižování účinnosti chlazení |  |
| Svítidlo musí být vybaveno předřadníky s DALI |  |
| Krytí IP65 a vyšší |  |
| Požadovaná mechanická odolnost svítidel | min. IK08 |  |
| Svítidlo vybaveno tepelnou ochranou na úrovni LED zdrojů (chipů) a na úrovni předřadníku |  |
| Celkový příkon svítidla (včetně ztráty napájecího zdroje |  |
| Celkový světelný tok svítidla (včetně ztrát na difuzoru) |  |
| Měrný světelný výkon celého svítidla v lm/W |  |
| Na celé svítidlo musí být vydán certifikát CE |  |
| Svítidlo musí mít certifikaci ENEC |  |
| Na svítidlo musí být vydáno Prohlášení o ochraně životního prostředí (EPD) dle ISO 14025 a EN 15804 |  |
| Délka záruky na celá svítidla min. 5 let |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |