Příloha č. 4

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Technologické centrum vývojových aktivit – CNC obráběcí centrum“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č. j. MPO 29205/17/61100 platnými ke dni 2. 5. 2017 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Potenciál, prioritní osa 1 Rozvoj výzkumu, vývoje a inovace, Výzva II., registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008644

## Zadavatel

## Název/Obchodní firma:	ANTREG, a.s.

## Sídlo:	Tovární 810/8d, Vyškov – Předměstí, 682 01 Vyškov

## Zastoupen:	Ing. Ilona Romanová

## IČ:	25306821

## DIČ:	CZ25306821

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 2052.

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – Prototypové CNC obráběcí centrum (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Prototypové CNC obráběcí centrum (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Požadavek | Minimální požadované technické parametry | Uchazečem nabídnuté technické parametry |
| --- | --- | --- |
| Průměr obrábění | min. 650 mm |  |
| Obráběná délka | min. 1500 mm |  |
| Otáčky hlavního vřetene | min. 3000 min⁻¹ |  |
| Výkon motoru hlavního vřetene | min. 30 kW |  |
| Krouticí moment hlavního vřetene | min. 950 Nm |  |
| Typ stopky nástroje | HSK-A63 |  |
| Velikost sklíčidla hlavního vřetene | min. 12“ |  |
| Velikost sklíčidla protivřetena | min. 12“ |  |
| Zásobník nástrojů | počet nástrojů min. 80 |  |
| Spodní revolverová hlava | počet nástrojů min. 12 |  |
| Max. hmotnost nástroje | min. 10 kg |  |
| Max. délka nástroje | min. 400 mm |  |
| Pojezd osy X | min. 690 mm |  |
| Pojezd osy Y | min. 300 mm |  |
| Pojezd osy Z | min. 1600 mm |  |
| Pojezd osy W | min. 1500 mm |  |
| Rozsah osy B | min. 230 ° |  |
| Hmotnost stroje | min. 17.000 kg |  |
| Automatické otevírání dveří | ANO |  |
| Automatický vynašeč kusů | ANO |  |
| Vynašeč třísek | ANO |  |
| Vysokotlaké chlazení skrz nástroj u horní i spodní hlavy s přepínatelným tlakem | min. 70 Bar |  |
| Přímé odměřování v osách X, Y, Z | ANO |  |
| Řízení teploty hydraulického oleje | ANO |  |
| Dotyková měřicí sonda | ANO |  |
| Podavač tyče do průměru 100 mm se zásobníkem | ANO |  |
| Opce pro 5osé obrábění souvisle | ANO |  |
| Řízení středu nástroje | ANO |  |
| Konverze souřadného systému | ANO |  |
| Spirálová interpolace | ANO |  |
| Měření dotykovou sondou pro Y-osu včetně nakloněné roviny | ANO |  |
| Synchronizace hlavního a vedlejšího vřetene | ANO |  |
| Přídavné M kódy | min. 4 sady |  |
| Systém pro eliminaci samobuzeného kmitání | ANO |  |
| Obrábění ozubení odvalem, loupáním (hobbing, skiving) | ANO |  |
| Tříčelisťové sklíčidlo 12“ 2 kusy | ANO |  |
| Odlučovač olejové mlhy | ANO |  |
| Odladěný postprocesor | ANO |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky:

| Dodávka prototypového CNC obráběcího centra | Cenová kalkulace (EUR bez DPH) |
| --- | --- |
| Prototypové CNC obráběcí centrum |  |
| Náklady na dopravu, proškolení a uvedení do plného provozu |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |