PŘÍLOHA Č. 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TECHNICKÉ INFORMACE

## k podlimitní veřejné zakázce na služby s názvem:

„Správce stavby BPS – areál Mladá Boleslav“

## zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s pravidly „Zadávaní veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 (verze 7.0, znění účinné od 24. 8. 2017)“, v rámci projektu s názvem BPS – areál Mladá Boleslav, spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí, v rámci prioritní osy: 05.3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003359.

- Úvodní informace

Zadavatel touto cestou poskytuje technické informace týkající se projektu „BPS – areál Mladá Boleslav“, registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003359 (dále jen „projekt“), v rámci kterého je realizována jak tato veřejná zakázka, tak v rámci něhož bude realizována veřejné zakázky na zhotovitele celé bioplynové stanice (BPS).

- Základní popis projektu BPS

Bioplynová stanice (BPS) zpracovává organický materiál, jehož odbouratelná frakce se, za pomoci mikroorganismů mění z velké části na bioplyn, a to cestou anaerobního (bez přístupu vzduchu) rozkladu neboli fermentace. Bioplyn je směsí plynů, převážně methanu a oxidu uhličitého. Jedná se o obnovitelný zdroj energie, který může být využíván k produkci elektřiny, tepla, páry nebo, po úpravě, jako pohonná hmota (biomethan).

BPS je navržena na cílovou kapacitu min. 15 000 t vstupního materiálu za rok. Vstupním materiálem můžou sloužit biologicky rozložitelné odpady, anebo organická frakce vytříděná ze směsného komunálního odpadu. V souladu s náběhem kapacity zařízení bude instalován celkový elektrický výkon až 1 MW.

Neodbouratelná frakce tvoří zbytek po fermentaci s obsahem sušiny závislém na vnášeném materiálu. Zbytek po fermentaci může po stabilizaci být použit jako organické hnojivo nebo spalován nebo projít separací za mokra, aby obnovitelné frakce byly maximálně opakovaně využívány.

Provoz BPS bude nepřetržitý a plně automatický. Zavážení reaktorů a odvodňování zbytků po anaerobní digesci se provádí pouze v průběhu provozních hodin (provoz v jedné směně 8 hod denně 5 dnů v týdnu). Výroba elektrické energie ve 2 kogeneračních jednotkách 24 hod denně 7 dnů v týdnu.

Technologie zpracování odpadů v bioplynové stanici

Technologie bioplynové stanice je tvořena následujícími hlavními součástmi

- Příjmová hala vč. příjmového sila a drtiče

- Vyrovnávací nádrž

- Fermentory – tzv. mokrá fermentace

- Hygienizační jednotka

- Výstupní sklad fermentačních zbytků (digestátu)

- 2 x kogenerační jednotka

Příjem odpadů a surovin do bioplynové stanice je navržen jako plně uzavřená hala, přístupná automaticky uzavíratelnými roletovými vraty pro dopravu materiálu a odjezd vozidel. Tato vrata jsou mimo vjezd a výjezd vozidel stále uzavřena, jako opatření proti vzniku zápachu v okolí. Za tímtéž účelem je vnitřní prostor haly odsáván na biofiltr.

Tuhé odpady jsou vkládány do příjmového sila a jsou dopravníkem vynášeny do drtícího a třídícího zařízení. Zde dojde k jemnému rozdrcení odpadu za současného oddělení zbytků obalových materiálů (plasty, sklo, kov). Tyto jsou následně šnekem dopraveny do kontejneru a odváženy jako odpad k odstranění oprávněnou osobou.

Rozdrcená biokaše je vynášena do příjmové jímky. Příjmová jímka též slouží k přijímání kapalných a kašovitých biodpadů (tuky, kaly, zbytky jídel z kuchyň a jídelen apod.). Meziprostor nad hladinou kalu v jímce je odsáván na biofiltr k omezení zápachu.

Pro zpracování odpadů vyžadujících pasterizaci dle platné legislativy, kterými jsou zejména odpadní potraviny, zbytky ze zpracování masa, kuchyňské odpady, živočišné tuky apod. je BPS vybavena hygienizační jednotkou. Hygienizace materiálu probíhá při teplotě vyšší než 70°C a době zdržení min. 1 hod. Po splnění požadovaných parametrů je z pasterizace kal přečerpán přes centrální čerpadlo do vyrovnávací nádrže.

Z vyrovnávací nádrže je vzniklá mísitelná a čerpatelná suspenze odváděna do fermentorů.

Pro fermentaci směsi substrátů se používá postup shromažďování a průtoku. Zatížení vyhnívacího prostoru je přizpůsobeno používaným materiálům. Dobré promísení fermentovaného substrátu je nezbytné pro výrobu velkého množství bioplynu a funkční provoz fermentorů.

Fermentory jsou v plynotěsném provedení a jsou napojeny na systém rozvodů plynu. Nad fermentory se nalézají nízkotlaké plynové zásobníky, které jsou opatřené membránou pro vyrovnání kolísání tlaku při výrobě plynu. Vykvašený substrát odtéká následně do koncového skladu vybaveného rovněž plynojemem.

Plynové potrubní rozvody jsou vyrobeny v provedení odolném vůči korozi a médiím. Celý systém rozvodů plynu, jakož každá jednotlivá nádrž je vybavena zákonem požadovanými bezpečnostními mechanismy. Každá nádrž s plynem se může oddělit od sítě rozvodu plynu, aniž by musela být přerušena výroba elektřiny a tepla.

Vyrobený bioplyn je přiváděn plynovým potrubím jako palivo do spalovacího motoru.  Eventuální přebytky bioplynu jsou odváděny na havarijní fléru. Elektrickou energii vyrábí generátor, který je připojen přes přírubu k motoru kogenerace. V běžném provozu zásobuje bioplynová stanice nejdříve vyrobenou el. energií sama sebe a přebytek dodává přes trafostanici do distribuční sítě. V případě výpadku kogenerace je dodávka el. energie zajištěna plně z distribuční sítě.

Tepelná energie z chladicí vody plynových motorů kogenerací – chlazení bloku motoru a výfukových plynů, která je získávána přes výměníky tepla, je zčásti přiváděna do bioplynové stanice jako procesní teplo. Pro vytvoření optimálního prostředí pro mikroorganismy může být substrát v nádržích zahřát až na teplotu 55 °C. Zbývající tepelná energie se přes rozváděč tepla přivádí do systému nouzového chlazení na střeše kontejneru kogenerace a na další využití tepelné energie – pasterizace, vytápění externích objektů apod.

Ovládání celé aparatury je zajištěno počítačovým řídícím systémem a je vybaveno možností dálkové údržby.

- Upozornění k závaznosti informací

Výše uvedený popis odpovídá zadání, které vychází z projektu. Výsledná podoba bioplynové stanice, stejně jako délka její výstavby, což potažmo ovlivňuje i délku realizace této veřejné zakázky, bude dána výsledkem zadávacího řízení na výběr zhotovitele BPS, které bude prostřednictvím jednacího řízení s uveřejněním realizováno v průběhu roku 2018.