Příloha č. 4.2 zadávací dokumentace

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Racionalizace spotřeby energie - TRUMF International s.r.o. – část 2“

## zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 77867/17/61100, s platností od 7. 12. 2017 a účinností od 15. 1. 2018 v rámci projektu s názvem „Racionalizace spotřeby energie“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, prioritní osa 01.3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin, Výzva II, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011861.

## Zadavatel

## Obchodní firma:	TRUMF International s.r.o.

## Sídlo:	Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno

## Zastoupen:	MVDr. Pavlem Váhalou, jednatelem

## MVDr. Radkem Staňkem, jednatelem

## IČ:	25353284

## DIČ:	CZ25353284

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9680

Požadované minimální technické parametry nového technologického vybavení, jehož účelem je snížení energetické náročnosti objektu zadavatele a jehož předmětem je modernizace osvětlení (dále také jako „zařízení“).

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

- Podrobné vymezení předmětu zakázky a popis současného stavu:

Současný stav:

Výbojka 250W	příkon zdroje 300W			30 ks

Zářivka 120cm  příkon zdroje 39 W			106 ks (53 zářivkových těles)

Žárovka příkon zdroje 60W				25 ks

Popis místností:

- Výrobní linka (výbojky)

- Technická místnost (kompresor, rozvaděč), zářivky

- Dílna (zářivky)

- Přípravna materiálu (výbojky)

- Sklad (zářivky)

- Sklad – trezor (zářivky)

- Ubytování zaměstnanci (zářivky)

- Kancelář (zářivky)

- Sociální zařízení (2 místnosti, samostatné vstupy z chodby) + denní místnost (celkem 9 zářivek)

- Chodby, úklidové místnosti (25x žárovkové svítidlo)

Pro konkrétní představu současného stavu zadavatel účastníkům doporučuje absolvovat prohlídku místa plnění – v podrobnostech viz čl. XII odst. 2 zadávací dokumentace.

Součástí předmětu nabídky, resp. zakázky účastníka jsou následujcí činnosti:

- Energetický management – tj. výpočet nákladů na svícení, včetně návratnosti, porovnání se současným stavem – součást nabídky každého účastníka

(Doba svícení 3255 hodin za rok, cena za 1kWh je 2,5 Kč bez DPH, současné příkony jednotlivých svítidel jsou uvedeny v popisu současného stavu)

- Světelný projekt (výpočet umělého osvětlení) s rozmístěním jednotlivých nových svítidel v jednotlivých místnostech (viz výše) – součást nabídky každého účastníka

- Předmět zakázky zahrnuje zejména dodávku, demontáž stávajících a montáž nových LED svítidel, předání do provozu včetně dokumentace skutečného provedení, provedení kontrolního měření při předání zadavateli

Podmínky realizace předmětu zakázky:

- Hlavní kabelové trasy zůstanou zachovalé, počítá se pouze s dodatečnou kabeláží v případě změny pozice svítidel

- Není nutné dodržet podmínku dodání stejného počtu svítidel jako je výchozí stav (u LED technologie se to ani nepředpokládá) – pokud není níže uvedeno jinak

- Dodržet normu EN 12464-1

- Požadavek na osvětlenost jednotlivých prostor:

- Výrobní linka – Em 300lx, UGR 25, Uo 0,6 Ra 80

- Technická místnost (kompresor, rozvaděč) - Em 300lx, UGR 25, Uo 0,4 Ra 80

- Dílna - Em 300lx, UGR 25, Uo 0,4 Ra 80

- Přípravna materiálu - Em 300lx, UGR 25, Uo 0,6 Ra 80

- Sklad – 150x, UGR 22, Uo 0,4, Ra 80, osvětlenost na podlaze

- Sklad – trezor – 100lx, UGR 25, Uo 0,4, Ra 80

- Ubytování zaměstnanci – 200lx, UGR22, Uo 0,6, Ra 80

- Kancelář – 300lx, UGR 19, Uo 0,4, Ra 80

- Sociální zařízení – nebude zahrnuto do výpočtu, bude se jednat o výměnu kus za kus

- Chodby, úklidové prostory – nebude zahrnuto do výpočtu, bude se jednat o výměnu kus za kus

- Činitel údržby:
Činitel údržby max. 0,75 – činitel údržby výpočtem

- Odrazivost ploch

Hodnoty, které zadavatel požaduje pro svůj provoz jsou: Strop 70 %, stěny 50 %, podlaha 20 %.

- Výška zavěšení svítidel – pro přesné zaměření výšky umístění svítidel a zpracování světelného projektu zadavatel účastníkům doporučuje prohlídku místa plnění – viz čl. XII odst. 2 zadávací dokumentace. Všechna svítidla budou min. ve stejných výškách, jako je tomu nyní:

Výroba – 7,3m, přípravna materiálu – 6,7m, sklad – 5,8m, technická místnost – 3,2m

Dílna - 3,1m, kancelář – 3,1m, sklad-trezor 2,6m, ubytování zaměstnanci – 2,7m

- Rozložení svítidel – stará technologie bude nahrazena za novou, tedy LEDkovou. Zadavatel předpokládá, že dojde k úspoře min. 58 % na celkovém příkonu svítidel v porovnání se současným stavem (blíže viz čl. VI odst. 2 písm. B) zadávací dokumentace).

- Materiál svítidel – Zadavatel preferuje hlíník, resp. plast – dle přílohy č. 5.2 zadávací dokumentace.

Nová svítidla musí mít integrované LED čipy přímo ve svítidle (svítidla s LED trubicemi nebudou akceptována)

- Krytí IP svítidel

IP65 pro prostory:

  - Výrobní linka

  - Technická místnost (kompresor, rozvaděč)

  - Dílna

  - Přípravna materiálu

  - Sklad

  - Sklad – trezor

Pro ostatní prostory min. IP40

- Výkon svítidel:

min. 125 lm/W u LED svítidel, min. 100lm/W v případě použití LED panelů. U svítidel pro sociální zařízení, kde bude vyměněno 9ks formou kus za kus zadavatel požaduje minimální světelný tok svítidla 5.700 lm. U svítidel pro chodby a sociální zázemí, kde bude vyměněno 25ks formou kus za kus zadavatel požaduje minimální světelný tok 1.500lm.

- Životnost svítidla

účastník uvede minimální garantovanou životnost zdroje svítidla v tisících hodin.

Min. požadujeme 50.000h (požadujeme rozdělit životnost zdroje a LED čipů)

- Teplota prostředí:

15-45°C, nejedná se o chemicky agresivní prostředí.

- Minimální požadavky na požadované zařízení:

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení apod.

Modernizace osvětlení (dále také jako „zařízení“), jehož účelem je snížení energetické náročnosti objektu zadavatele:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Výkon LED svítidel (výroba, technická místnost, dílna, přípravna materiálu, sklad, trezor, ubytovna, kancelář | min. 125 lm/W (pro LED panely –kancelář, min. 100 lm/W) |  |
| Výkon svítidel – sociální zařízení (9ks) | Min. světelný tok 5 700 lm |  |
| Výkon svítidel – chodby (25 ks) | Min. světelný tok 1 500 lm |  |
| Životnost svítidel (rozdělit na životnost LED čipu a zdroje) | Min 50 000 h | Živnost LED čipu |  |
|  |  | Životnost zdroje |  |
| IP krytí | Min. IP 65 pro výrobní linka, technická místnost,dílna, přípravna materiálu, sklad, trezor |  |
|  | Ostatní prostory min. IP 40 |  |
| Materiál | Hliník/plast - dle přílohy 5.2. ZD |  |
| Rozložení svítidel | Úspora min 50% na stávajícím příkonu v porovnání se souč. stavem |  |
| Pro výpočet použít odrazivost ploch | Strop 70 %, stěny 50 %, podlaha 20 %. |  |
| Činitel údržby | max. 0,75 – činitel údržby výpočtem |  |
| Osvětlenost prostor | Výrobní linka – Em 300lx, UGR 25, Uo 0,6 Ra 80 |  |
|  | Technická místnost (kompresor, rozvaděč) - Em 300lx, UGR 25, Uo 0,4 Ra 80 |  |
|  | Dílna - Em 300lx, UGR 25, Uo 0,4 Ra 80 |  |
|  | Přípravna materiálu - Em 300lx, UGR 25, Uo 0,6 Ra 80 |  |
|  | Sklad – 150x, UGR 22, Uo 0,4, Ra 80, osvětlenost na podlaze |  |
|  | Sklad – trezor – 100lx, UGR 25, Uo 0,4, Ra 80 |  |
|  | Ubytování zaměstnanci – 200lx, UGR22, Uo 0,6, Ra 80 |  |
|  | Kancelář – 300lx, UGR 19, Uo 0,4, Ra 80 |  |
|  | Sociální zařízení – nebude zahrnuto do výpočtu, bude se jednat o výměnu kus za kus |  |
|  | Chodby, úklidové prostory – nebude zahrnuto do výpočtu, bude se jednat o výměnu kus za kus |  |
| Realizace a soulad dle normy | EN 12464-1 |  |

Účastník uvede výrobce zařízení a typové označení zařízení u všech výrobků, které nejsou výsledkem jeho výroby nebo u jeho výrobků, které mají vlastní typové označení (tj. dle vlastní potřeby přidá/odebere řádky v níže uvedené tabulce):

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

V ……………………… dne …………..

Osoba oprávněná zastupovat účastníka:

Titul, jméno, příjmení:

Titul, na základě kterého je osoba oprávněna zastupovat účastníka:

Podpis oprávněné osoby: