Příloha č. 4.3

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„EUROICE – Technologie pro výrobu práškových a sorbetových směsí – část 3“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 SB., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Příručkou pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (Verze 4) v rámci projektu s názvem „Výroba práškových a sorbetových směsí“ spolufinancovaného z Programu rozvoje venkova, Opatření 4, Podopatření 4.2, Operace 4.2.1, registrační číslo žádosti: bude doplněno po přidělení.

## Zadavatel

## Název/Obchodní firma:			EUROICE s.r.o.

## Sídlo:					Presy 261, Chrudim II

## Zastoupen:				Jiří Jiruška - jednatel

## IČO:					45539081

## DIČ:					CZ45539081

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1850

Požadované minimální technické parametry nových zařízení - Vybavení provozní laboratoře (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení. Účastník dále uvede výrobce, typové označení a cenovou kalkulaci.

Ph metr (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Možnost měření teploty |  |
| Automatická teplotní kompenzace |  |
| Paměť pro 15 naměřených hodnot |  |
| Signalizace výměny pH-elektrody |  |
| Měřicí rozsah | 0 - 14 pH |  |
| Přesnost | Min. 0,1 pH |  |
| Rozlišení | Min. 0,01 pH |  |
| Komunikace: |  |
| 1 USB port pro práci s daty |  |
| 1 micro USB port pro nabíjení a připojení k PC |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Sterilizátor (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Objem komory | Min. 23l |  |
| Počet sít | 4 |  |
| Napájení (V) | 230V/50-60Hz |  |
| Příkon (W) | Do 1600 W |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Luminometr (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Detekční limit | Min. 1 fmol ATP |  |
| Doba měření (s) | Max. 20s |  |
| Paměť | Min. 1500 naměřených výsledků s následným přenosem do PC |  |
| Kalibrace | automatická |  |
| Napájení | 2x AA alkalická baterie nebo síťový adaptér |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

2 ks Přenosné váhy (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Funkce TARE (odečítá hmotnost obalu váženého předmětu) |  |
| Funkce externí kalibrace |  |
| Funkce práce s procenty |  |
| Funkce počítání kusů |  |
| Vlhkost vzduchu max. 80% (bez kondenzace) |  |
| Rozsah vážení: | do 12 kg |  |
| Napájení | baterie / síťový adaptér |  |
| Dělení váhy / přesnost | Min. 1 g |  |
| Provozní teploty | +5°C až +35°C |  |
| Vážní plocha (mm) | Min. 150mm x 150mm |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Laboratorní výrobník

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Výrobník pro testování výrobků z práškových a sorbetových směsí |  |
| Počet druhů (příchutí) : | Min. 2 |  |
| Kapacita van (litry) | Min. 12 + 12 |  |
| Kontrola hladiny směsi v horních vanách | ano |  |
| Kapacita válce (litr): | Min. 1,5 |  |
| Plnění: | čerpadlem |  |
| Příkon (kW) | Do 6 kW |  |
| Jištění (A) | Do 16 A |  |
| Chlazení: | vzduchem |  |
| Čištění s ohřevem | ano |  |

Cenová kalkulace dodávky vybavení provozní laboratoře:

| Dodávka vybavení provozní laboratoře | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| Ph metr |  |
| Sterilizátor |  |
| Luminometr |  |
| 2ks Přenosné váhy |  |
| Laboratorní výrobník |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku vybavení provozní laboratoře |  |