Příloha č. 4

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Šroubárna Turnov, a.s. – náhrada stroje“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7 platnými od 1. 8. 2018 v rámci projektu s názvem „Energetické opatření – výměna technologického zařízení“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energií, Výzva IV, reg. č. projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017570

## Zadavatel

## Obchodní firma:	Šroubárna Turnov, a.s.

## Sídlo:	Bezručova 788, 511 01 Turnov

## Zastoupen:	Andrei Ishchuk, předseda představenstva

## Ing. Jaroslav Vávra, místopředseda představenstva

## Božena Cvejnová, člen představenstva

## IČO:	465 04 613

## DIČ:	CZ46504613

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vl. 611

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – pětirázový lis (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Pětirázový lis (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: (účastník uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE) |
| --- | --- |
| Počet lisovacích stanic | 5 |  |
| Lisovací síla | min. 130 tun |  |
| Maximální průměr ústřižku | 15 mm |  |
| Maximální délka ústřižku | 190 mm |  |
| Výkon ks/min | min. 105 ks/min |  |
| Minimální posun hlavičkářové strany lisu | 30 mm |  |
| Maximální posun hlavičkářové strany lisu | 160 mm |  |
| Výkon motoru | min. 37,3 kW |  |
| Rozměr střižné matrice | 63 x 69 mm |  |
| Rozměr nástroje hlavičkáře | 60 x 178 mm |  |
| Rozměr lisovací matrice | 86 x 190 mm |  |
| Rozteč | 110 mm |  |
| Velikost výlisku průměr min/max | 8 – 12,7 mm |  |
| Velikost výlisku délka min/max | 20 – 152 mm |  |
| Kontrola lisování |  |
| Kontrolní systém oleje |  |
| Kontrolní systém teploty |  |
| MPG systém |  |
| Monitor procesu výroby |  |
| Konstrukce a dodání nástroje (výkresy čepů jsou přílohou č. 4a ČEP E10 a č. 4b ČEP E11 výzvy k podání nabídek vč. zadávací dokumentace) |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |