Příloha č. 3.2

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Energetické úspory – PRIX MORAVA s.r.o. – část 2“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, / platnými ke dni 1. 8. 2018 v rámci projektu s názvem „PRIX MORAVA – projekt energetických úspor společnosti“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energií, Výzva IV.,  registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017563

## Zadavatel

Název/Obchodní firma:		PRIX MORAVA s.r.o.

Sídlo:				č.p. 167, 588 42 Větrný Jeníkov

Zastoupen:			Richard Löffler, jednatel

IČO:				25579037

DIČ:				CZ25579037

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35336

Požadované minimální technické parametry – Rekonstrukce kotle (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u zvýrazněných položek (řádků) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Rekonstrukce kotle (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Rekonstrukce stávajícího kotle TSP 100, r. výroby 2004 pro spalování prachu, pilin a štěpky z vlastní výroby dveří (max. velikost štěpky = 30 mm) |  |
| Vyzdívka musí být vhodná pro stávající palivo a spalování při vyšších teplotách |  |
| Rekonstrukce spočívá ve: vybudování nové spalovací komory žáruvzdornou vyzdívkou odpovídající spalovanému materiálu, novém řídícím systému spalování, novém odlučovači tuhých znečišťujících látek. |  |
| Garance snížení množství paliva o 20%: současná roční spotřeba štěpky = 410t, požadovaný stav = max. 328t paliva za rok |  |
| Garance snížení spotřeby el energie tahového ventilátoru o 30% současná roční spotřeba el. energie = 43 MWh, 156 GJ požadovaný stav = max. 30 MWh, max. 109 GJ |  |
| Garance snížení emisního limitu tuhých znečišťujících látek (TZL) na 30mg/m3: současná hodnota emisí = 190 mg/m3 |  |
| Po uplynutí 1 roku od předání zařízení provede kupující měření spotřeby energie, paliva a emisí kotle. Pokud nebudou naměřené hodnoty v souladu s garantovanými hodnotami prodávajícím v technické specifikaci, má kupující právo odstoupit od smlouvy a má právo vymáhat náhradu škody po kupujícím v souvislosti s žádostí o dotaci. |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |