Příloha č. 4.2

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Pořízení technologií pro společnosti BRITEC s.r.o. – část 2 – Zařízení pro pájení v parách“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, platnými ke dni 1. 8. 2018 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie, Výzva VIII., Specifický cíl 2.1,

registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0017908.

## Zadavatel

## Obchodní firma:	BRITEC s.r.o.

## Sídlo:	Klíčova 1277/2a, 618 00 Brno

## Zastoupen:	Ing. Jakub Střižík – jednatel

## Ing. Ondřej Čožík – jednatel

## IČO:	06189717

## DIČ:	CZ06189717

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 100611

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – Zařízení pro pájení v parách (dále také jako „zařízení“).

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Zařízení pro pájení v parách

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Velikost pájené DPS/přířezu | min. 400 x 400 mm |  |
| Maximální výška pájeného produktu | více než 60 mm |  |
| Standardní délka cyklu | méně než 12 min |  |
| Podpora oboustranného pájení | ANO |  |
| Řídicí jednotka s displejem | ANO |  |
| Maximální příkon | 6 kW |  |
| Napájecí napětí | 230VAC / 50Hz (1P+N+PE) |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace:

| Dodávka | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| Zařízení pro pájení v parách |  |