Příloha č. 4.3

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Inovace cisterny pro transport LPG a CO2 – část 3“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 78933/61010/61000, platnými od 16. 10. 2019  v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Inovace – Inovační projekt, prioritní osa, Výzva V,  registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_170/0015233.

## Zadavatel

## Obchodní firma:	Východočeské plynárenské strojírny, a.s.

## Sídlo:	č.p. 16, 538 34 Rosice

## Zastoupen:	Ing. Aleš Klouda, předseda představenstva

## Ing. Petr Sedlák, člen představenstva

## Lenka Bártová, člen představenstva

## Ing. Pavel Pejcha, člen představenstva

## IČO:	601 08 819

## DIČ:	CZ60108819

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1017

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – mostové jeřáby (2 ks) (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Mostové jeřáby (dodány budou 2 kusy)

Jeřáb bude umístěný

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Nosnost | 12 500 kg |  |
| Rozpětí | 18 000 mm |  |
| Typ kladkostroje | lanový, elektrický |  |
| Rychlost jeřábu | variabilní |  |
| Rychlost pojezdu kočky | variabilní |  |
| Požadovaná výška zdvihu | 7 200 mm |  |
| Výška zdvihu kladkostroje | max. 7 200 mm |  |
| Provozní napětí | 3+PE, TN-S, 400 V, 50 Hz |  |
| Ovládací napětí | 230 V, 50 Hz |  |
| Pracovní teplota | -20 až +40 °C |  |
| Ovládání | dálkový tlačítkový ovladač |  |
| Způsobilost provozu jeřábu ve vnitřních podmínkách kryté haly | ANO |  |
| Charakter provozu dílenský přerušovaný | ANO |  |
| Podélné napájení | trolej |  |
| Jeřábová dráha |
| Délka dráhy | 55 m – hala je vybavena podpěrnou konstrukcí |  |
| Počet jeřábů na dráze | 2 - řešení kolizních situací |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky Mostové jeřáby:

| Dodávka Mostových jeřábů | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| Nabídková cena - celkem za dodávku (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |