Příloha č. 4

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Rozvoj infrastruktury vývojového a inovačního centra GDP KORAL pořízením technologie pro vývoj prototypů forem“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 78933/19/61010/61000, platnými od 16. 10. 2019, účinnými od 23. 10. 2019  v rámci projektu s názvem „Rozvoj inovačního centra GDP KORAL s.r.o. pro vývoj pokročilých profilů z kompozitních materiálů“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Potenciál - Výzva V.,

registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0016038

## Zadavatel

## Obchodní firma:	GDP KORAL, s.r.o.

## Sídlo:	Za Mlýnem 5, 666 01 Tišnov

## Zastoupen:	Ing. Radim Buček, MBA, jednatel

## IČ:	276 63 256

## DIČ:	CZ27663256

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vl. 50005

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – pultruzní linka a obráběcí centrum s potřebným vybavením pro vývoj prototypů forem a pokročilých profilů (dále také jako „zařízení“).

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Předmětem této zakázky je dodávka nové výrobní technologie:

- pultruzní linka a

- obráběcí centrum s potřebným vybavením

Pultruzní linka (dále také jako „zařízení“ nebo „linka“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry (účastník uvede hodnotu technického parametru, nebo zda je splněno ANO/NE): |
| --- | --- |
| Tažná síla | min. 40 kN |  |
| Upínací síla | 0 – 80 kN |  |
| Tažná rychlost | 25 – 2500 mm/min |  |
| Topné zóny | min. 6 |  |
| Předehřívací jednotka |  |
| Chladící jednotka |  |
| Datový výstup pro intranet |  |
| Segment upínání formy výškově stavitelný |  |
| Segment montáže přípravků |  |
| Tiskárna pro kontinuální potisk profilů o min. 3 tiskových řádcích |  |
| Přečerpávací jednotka s potrubím o průtoku | min. 5l/min |  |
| Řezací zařízení s tolerancí řezu | min. L*+/- 0,5 mm |  |
| Dráha o délce 6 m uzpůsobená k automatickému odebírání dělených profilů a propojená s pultruzní linkou |  |
| Segment automatického odebírání uříznutých profilů a jejich předpaletizace |  |
| Systém na dávkování dvousložkové směsi |  |
| Lakovací on-line zařízení |  |
| Ovládací modul s displejem |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Obráběcí centrum s potřebným vybavením (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry (účastník uvede hodnotu technického parametru, nebo zda je splněno ANO/NE): |
| --- | --- |
| Pojezd stolu v ose X | 1 200 - 1 500 mm |  |
| Pojezd stolu v ose Y | 500 - 700 mm |  |
| Pojezd v ose Z | 600 - 800 mm |  |
| Zatížení stolu | 1 000 – 1200 kg |  |
| Rozměr upínací plochy stolu | min. 1 200 x 500 mm |  |
| Posuv stolu | 1-25 m/min |  |
| Pracovní posuv | 1 - 1200 mm/min |  |
| Rozměr nástroje | min. 350x50x120 mm |  |
| Rozměr krytu nástroje | min. 400x150 mm |  |
| Otáčky na vřetenu s plynulou regulací | 20 – 2400 ot/min |  |
| Výkon motoru | 7,5 - 11 kW |  |
| Oběhové chlazení vřetene |  |
| Chladící agregát pro vnější chlazení stroje |  |
| CNC řídicí systém s českým dialogovým prostředím umožňující tvorbu programů z ovládacího panelu stroje |  |
| Velikost obrazovky | min. 10“ |  |
| Ruční kolečko pro ruční ovládání stroje |  |
| Přesnost nastavení poloh os X, Y, Z | min. 0,01 mm |  |
| Pracovní přesnost po celé ploše stolu | do 0,005 mm |  |
| Rám stroje – tuhý litinový odlitek |  |
| Váha stroje | min. 6 000 kg |  |
| Automatické centrální mazání pohyblivých částí stroje |  |
| Vnější ofuk nástroje |  |
| Osvětlení na vřeteníku |  |
| Ruční oplach pracovního stolu |  |
| Odsávání pracovního prostoru |  |
| Sonda 3D obrobková (bez kabelová) |  |
| Nástrojová sonda (bez kabelová) |  |
| DXF convertor |  |
| Postprocesor pro CAM software |  |
| Magnetická upínací deska monolitní konstrukce |  |
| Základní sada nástrojů pro obrobky s HRC45 |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky:

| Dodávka | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| Pultruzní linka |  |
| Obráběcí centrum s potřebným vybavením |  |
| Náklady na dopravu a uvedení do plného provozu |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku technologie pro vývoj prototypů forem a pokročilých profilů (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |