příloha č. 2 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Pořízení výrobní technologie pro firmu EURONA s.r.o. |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | Veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nové výrobní technologie – vyfukovací stroj na výrobu obalů zdravotnických prostředků (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Vyfukovací extruzní stroj - jednoformový:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE: |
| --- | --- |
| Pohon: |  |
| Zavírání formy | pneumatický | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Pohyb vozíku | elektrický/pneumatický | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Pohyb vyfukovacího trnu | elektrický | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Oddělování parizonu | elektrický/pneumatický | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Regulace tloušťky stěny | elektrický | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Extruder: |  |
| Průměr šneku | 30 - 60 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výkon pohonu extruderu | Max. 25 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výkon extruderu HD-PE | Min. 11 kg/hod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Ostatní parametry: |  |
| Zavírací síla | 25 - 35 kN | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Objem výrobku | 0 – 1,5 l | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Pojezd vozíku | 200 - 300 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Požadované vlastnosti: |  |
| Chlazení stroje | Součástí dodávky | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis