příloha č. 3.2 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Část 2 – Měřící síť, čtečka čárových kódů, PC sestava, server

Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Pořízení výrobních a nevýrobních technologií pro společnost Východočeské plynárenské strojírny, a.s. |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – část 2 - měřící sítě, čteček čárových kódů a PC sestavy (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Měřící počítačové sítě:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE: |
| --- | --- |
| propojení 6 -ti budov pomocí optického kabelu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| napojení na stávající infrastrukturu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| propojení se stávajícími servery a sítěmi | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| osazení jednotlivých budov metalickými datovými přípojkami včetně kabeláže v počtu 80 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| podpůrná zařízení na kompletní propojení optických a metalických spojů včetně montáže trasování pro metalické spoje | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| počítačový protokol TCP (Transmission Control Protocol)/IP(internet protocol) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| měřící protokol ES485 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |

Čtečky čárových kódů – mobilní telefony:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE: |
| --- | --- |
| MOBILNÍ TELEFON | 50 ks |  |
| Mobilní telefon min.6,1“rozlišení obrazovky min 2400 × 1080 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Min. 8jádrový procesor | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| RAM (Random Access Memory) min 4 GB | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| interní paměť min 64 GB | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Možnost paměťové karty až 512 GB | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| zadní fotoaparát min 48 Mpx (f/2) + 8 Mpx (f/2,2) + 5 Mpx (f/2,4) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| přední fotoaparát min. 25 Mpx | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| GPS (Global Positioning System) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| NFC (near field communication) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| LTE (Long Term Evolution) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Biometrické odemykání | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| dual SIM + karta | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| neblokovaný | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| rychlé nabíjení | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| baterie min. 3500 mAh | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení - čtečky čárových kódů (mobilní telefony) | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

PC sestava:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE: |
| --- | --- |
| SW vybavení: | 5 ks |  |
| Kompatibilní se stávajícími systémy (Windows 10 Pro) | 5 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| AiO PC: |  |  |
| CPU (central processor unit) min. 4 jádra, | 5 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Operační paměť min. 8GB, 2 sloty, max kapacita až 32 GB, 1 slot volný | 5 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Vhodné do průmyslového prostředí – prachu těsnost, odolnost proti silným nárazům a vibracím, vysoká mechanická odolnost displeje. | 5 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| SSD (solid state drive) mininimálně. 120GB | 5 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Obrazovka min. 23,8" Full HD rozlišení | 5 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Klávesnice a myš | 5 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Ostatní příslušenství: |  |
| držák na monitory na zeď kompatibilní se zařízením | 5 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Požadované vlastnosti: |  |
| zařízení musí umožňovat uchycení na zeď | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| PC integrované v těle obrazovky | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| min. 2*USB (universal serial bus, možnost připojení skrze RS-232 kabely | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení PC sestava | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

SERVER:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE: |
| --- | --- |
| SW vybavení: |  |
| Serverový operační systém např. Windows Server Standard Core 2019 16Lic OLP NL CoreLic(lze nabídnout i jiné rovnocenné řešení) | 1 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Poštovní server kompatibilní s uživatelskými stránkami v cloudu | 1 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| SQL(Structured Query Language) Server Standart 2019 OLP NL | 1 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |  |  |
| SQL (Structured Query Language) CAL 2019 OLP NL User CAL | 35 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |  |  |
| HW server: |  |  |
| Minimálně 16ti jádrové CPU 2,3Ghz, CPU Benchmark min.22100 bodů | 1 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Mimnimálně 64GB (1x64GB) 2Rx4 DDR4-2933 R ECC, Celkem 256GB RAM, min. 12 slotů | 4 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| SSD(Solid State Drive) SATA 6G 240GB Read-Int. 3.5' H-P EP | 2 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Rack Mount Kit F2-C LV | 1 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Mounting of RMK in symmetrical racks | 1 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Rack Cable Arm 2U | 1 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Management serveru včetně grafické konzole | 1 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Minimálně PSU 450W platinum | 2 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Síťová karta 2xGb/s RJ45 | 1 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| 1xvyhrazený samostatný port 1Gb/RJ45 vzdálené správy | 1 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Síťová karta 2xSFP+ 10Gb/s, PCI-e 8x, Card | 1 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Požadované vlastnosti: |  |
| Provozní teplota až 45 stupňů, bez omezení výkonu zařízení | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Rack provedení 4U, max. hloubka 750 mm, pojezdové kolejnice, souprava pro kabeláž | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Dvousocketové provedení, osazené jedním CPU | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Min. 8x 3,5" pozice pro HDD | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| možnost min. 4xPCI-Express 3.0 plné výšky (min.2x16 a 2 x8) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Certifikovaná podpora operačních systémů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Certifikovaná podpora virtualizačních systémů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Servisní podpora v režimu 24/7, reakce vzdáleným digitálním přístupem do 1h | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Aktivní síťové prvky: |  |
| 52 Port Smart Managed Switch, 48x Gigabit Copper and 4x 10G SFP+ | 1 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Fiber, Multi-Mode Module, 10G,LC | 6 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Ostatní příslušenství: |  |
| Rozšiřující komponenty stávajícího serveru Primergy RX2540M4 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| SSD 2TB SATA III | 4 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Rozšíření RAM na celkových 256GB (4*32GB) | 3 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení Server | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Cenová kalkulace dodávky |
| --- |
| Položka s názvem | Cena v Kč bez DPH za MJ/1 ks | Cena v Kč bez DPH celkem |
| Měřící síť - komplet | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Čtečky čárových kódů (mobilní telefony) | 50 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| PC sestava - komplet | 5 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Server - komplet | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH | Klikněte a zadejte hodnotu. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis