Příloha č. 1a - Technická specifikace – část I

Technická specifikace zakázky označené

„Strojní komponenty pro zařízení na zpracování živic“

Část I. „Komponenty pro drtící zařízení“

Předmětem je:

- Drtící stroj:

Výrobce drtícího stroje:				uvede účastník

Přesné typové označení drtícího stroje:		uvede účastník

Počet kusů: 					1 ks

Drtící stroj musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota parametru u nabízeného stroje |
| --- | --- | --- |
| Drtič (pohon + násypná skříň + skluz) | horizontální odrazový | uvede účastník |
| Vstup pro kusy o rozměrech | alespoň až 400 mm | účastník uvede hodnotu |
| Výstup | alespoň od 0-16 mm do 0-50mm | účastník uvede hodnotu |
| Výkon | min. 50 t/h | účastník uvede hodnotu |
| Skluz | otěruvzdorný plech | uvede účastník |

- Podavač do drtiče:

Výrobce podavače: 			uvede účastník

Přesné typové označení podavače: 	uvede účastník

Počet kusů: 				1 ks

Podavač do drtiče musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota parametru u nabízeného stroje |
| --- | --- | --- |
| Druh - vibrační | ano | uvede účastník |
| Pohon - vibromotory | ano | uvede účastník |
| Výstup - regulace podávaného množství | ano | uvede účastník |
| Kompatibilní s drtícím strojem v položce č. 1) | ano | uvede účastník |

- Elektrorozvaděč:

Označení rozvaděče:		uvede účastník

Počet kusů: 			1 ks

Elektrorozvaděč musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota parametru u nabízeného stroje |
| --- | --- | --- |
| Ovládání a jištění drtiče a podavače (viz položky č. 1) a 2)) | ano | uvede účastník |
| Včetně frekvenčního měniče pro změnu otáček drtiče | ano | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.