příloha č. 3 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Pořízení automatizovaného pracoviště - pořízení obráběcího CNC centra včetně robotizace a měření |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nová výrobní technologie – dodávka obráběcího CNC centra včetně robotizace a měření (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

obráběcí CNC centrum vč. robotické manipulace a měření:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE: |
| --- | --- |
| Řídicí systém v českém jazyce | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Dotykový LCD barevný display u integrovaného PC | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Data server 8 GB | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Adaptivní ovládání | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Spirálová interpolace | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Správa životnosti nástrojů | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výkon | min. 22 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Otáčky vřetene | min. 8 000 ot./min. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Maximální krouticí moment | min. 500 Nm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Kužel | typ upínání SK50 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Pohon vřetene pomocí převodovky | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Přímé odměřování os x,y,z | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Chladicí kapalina středem vřetena s nastavitelným tlakem | Min. 70 bar | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Pracovní pojezdy | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Osa X | min. 850 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Osa Y | min. 750 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Osa Z | min. 900 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Osa B NC rotační stůl 360° souvisle | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Osa B s lineárním motorem (ne převodovkou) | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Kluzné vedení | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Váha stroje | Min. 15 000 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Automatický výměník palet | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Počet palet | min. 2 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Velikost palet | min. 500 x 500 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výška obrobku | min. 1040 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Průměr obrobku | min. 760 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hydraulické upínací přípravky 4ks | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Zásobník nástrojů | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Kapacita zásobníku | min. 60 nástrojů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Max. délka a max. průměr nástroje | délka min. 550 mm, dia min. 125 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Maximální hmotnost nástroje | nejméně 25 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Rychloposuv | min. 60 000 mm/min. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Pracovní posuv | min. 60 000 mm/min. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Automatické bezdotykové měření nástroje (včetně funkce zlomeného nástroje | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Měření životnosti nástroje | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Tepelné a kleštinové upínače pro zásobník nástrojů | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| 3D měřicí zařízení na měření obrobku | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Připojení k DNC síti | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Odsávání olejové mlhy | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Dvojitý dopravník třísek | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hydraulický agregát pro ovládání upínacích přípravků | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Ramena pro přívod médií do pracovního prostoru | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| 6 osé robotické rameno | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Užitečné zatížení robotického ramena | min. 125 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Dosah robotického ramena | min. 2,6 m | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Chapadla pro manipulaci | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Rozhraní pro automatickou výměnu chapadel | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Zařízení pro přesné polohování dílců | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Bezpečnostní oplocení | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Odladěný postprocesor | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Seřízení na vybrané obrobky | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| 3D simulace obrábění | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Doprava, instalace zařízení | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis