příloha č. 3 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Úsporná opatření CAP CENTRAL s.r.o. – výměna střešních světlíků - II |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | Veřejná zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

Předmětem této zakázky je realizace energetických úspor v budově zadavatele spočívajících v rekonstrukci starých střešních světlíků, které jsou z tepelně technického hlediska nevyhovující. Stávající akrylátové světlíky v počtu 150 ks budou demontovány  a na jejich místo budou nově osazeny střešní bodové světlíky v počtu 150 ks s tepelně izolační výplní z plexiskla a polykarbonátovou deskou tl. 32 mm do PVC rámu, z toho 135 ks světlíků bodových pevných a 15 ks světlíků bodových otvíracích vč. elektropohonů.

Zakázka zahrnuje zejména:

- Dodávku a montáž 2 ks vzorových střešních světlíků, z toho 1 ks světlík bodový pevný a 1 ks světlík bodový otvírací vč. elektropohonu v souladu s čl. III odst. 3.1. Smlouvy o dílo (Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky vč. zadávací dokumentace).

- Demontáž vč. likvidace stávajících světlíků, začistění podkladu pro usazení přechodového rámu.

- Podtmelení a usazení nového přechodového rámu.

- Montáž křídla světlíku na podsadu.

- Montáž přesklívací kopule světlíku.

Plocha, na kterou se instaluje manžeta, přechodový profil nebo křídlo světlíku, musí být zcela rovná, suchá, bez mastnot a mechanických nečistot. Je nepřípustné osazovat světlíky na nerovnou, zasněženou, namrzlou nebo jinak znečištěnou nosnou konstrukci, v takovém případě hrozí, že křídlo světlíku nebude pasovat do zámků, popřípadě hrozí poškození křídla (prasknutí rámu křídla).

Je nutno dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a používat veškeré vybavení pro práci ve výškách.

Z hlediska energetických úspor v budově zadavatele je nutné dodržet, aby nově osazené střešní světlíky splňovaly podmínku na součinitel prostupu tepla dle 9.3 odst. 1 písm. n - 0,98 x příslušné Urec dle ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov, který je pro danou konstrukci Urec=1,1 W.m2.K-1.

V místo, dne datum

Jméno, funkce, podpis