příloha č. 3.2 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Část 2 – 3D tiskárna

Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Pořízení výrobních a nevýrobních technologií pro společnost Východočeské plynárenské strojírny, a.s. II. |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nové výrobní technologie – 3D tiskárny (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení dalších dokumentů technického charakteru.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

3D tiskárna vč. příslušenství:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE: |
| --- | --- |
| 3D tiskárna: |  |
| Technologie | FFF/FDM (Fused Filament Fabrication/ Fused Deposition Modeling) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Minimální tiskový objem | 320 × 220 × 300 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Typ extruze | Umožňující dotisk dvou různých typů materiálu, tisk s vodou vyplavitelnými podměrami | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Počet trysek | Dvě, snadno vyměnitelné bez použití nástrojů | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Typy trysek | 0,25 / 0,4 / 0,8 mm běžné materiály, plus možnost osazení trysky pro abrazivní materiály | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Pracovní teplota trysky | minimální rozsah 160 –270 °C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vyhřívání podložky | minimální rozsah 20 –140 °C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Podložka | vyjímatelná s možností nanesení adhezivního nebo separačního prostředku | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Vyrovnání podložky před tiskem | automatické | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Systém materiálů | otevřený i pro externí výrobce materiálů | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Přímo podporované materiály | PLA, Nylon, ABS, CPE, PC (polykrabonát), TPU 95A, PP (polypropylen), PVA | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Rozpoznání materiálu | Automatické - u originálních materiálů | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Software | příprava 3Dtisku, správa 3Dtiskové fronty, | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Podporované formáty dat | STL, OBJ, X3D, 3MF; BMP, GIF, JPG, PNG | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Komunikace s tiskárnou | WiFi, LAN, USB, Internet Cloud, mobilní aplikace | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Integrovaná kamera | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Tiskový prostor | Uzavřený nebo částečně uzavřený, umožňující regulaci teploty uzavřený, s filtrací EPA (efficiency particulate arrestance) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Péče o tiskový materiál | Zásobník kompatibilní s tiskárnou alespoň na 5 materiálů s hlídáním vlhkosti | Klikněte a uveďte ANO/N. |
| Zavedení materiálů | automatické zavedení ze zásobníku, automatická výměna materiálu při vyprázdnění cívky | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| SOUČÁSTI 3D tiskárny: |  |  |
| tryska průměr 0,4 mm | 2 ks | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| tryska 0,4 mm pro PVA | 1 ks | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Odnímatelná tisková podložka | 1 ks | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| tiskový materiál PLA 750 g | 1 ks | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| tiskový materiál PVA 750 g | 1 ks | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| adhezivní přípravek na podložku (lepidlo) | 1 ks | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| nástroje a maziva pro základní údržbu | 1 ks | Klikněte a uveďte ANO/NE |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis