příloha č. 3.5 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky – ČÁST 5 – CNC ohraňovací lis

Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Pořízení inovativních a úsporných technologií pro společnost Holoubek trade s. r. o. |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nové zařízení – CNC ohraňovací lis (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

1 ks CNC ohraňovacího lisu, splňující níže uvedené požadavky

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Pracovní délka | min. 3000 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Lisovací síla | min. 170 tun | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Průchod mezi stojany | min. 2600 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hmotnost | min. 10 tun | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zdvih | min. 250 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Přesnost polohování beranu | min. 0,01 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Přibližovací rychlost a návratová rychlost | min. 180 mm/s | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rychlost přestavení v ose X | min. 500 mm/s | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pojezd zadního dorazu v ose X | min. 800 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rychlost přestavení v ose R | min. 350 mm/s | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pojezd zadního dorazu v ose R | min. 225 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rychlost přestavení v ose Z | min. 1000 mm/s | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Palce zadního dorazu | min. 2 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pracovní rychlost | min. 10 mm/s | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Výška stolu | min. 900 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vzdálenost mezi beranem a stolem | min. 520 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Příkon | max. 10 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Synchronizace pohybu válců pomocí lineárních enkodérů | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| CNC nastavení kompenzace průhybu | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Servohydraulický systém zajišťující pohyb beranu | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hydraulické samocentrující upínání horních nástrojů | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Přenosný nožní ovladač | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Osvětlení předního a zadního prostoru stroje | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Motorický zadní doraz se servomotory s dvojitým lineárním vedením na všech osách | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| CNC dotykový grafický řídící systém řídící osy Y1,Y2,Z1,Z2,X,R,X1 | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Úhlopříčka displeje min. 17“ | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Řídící systém musí být schopen 2D a 3D zobrazení naprogramovaného výrobku | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Optozávora prac. prostoru | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Mechanicky stavitelná matrice v rozmezí 25–120 mm v délce min. 3000 mm, možnost nastavit min. 30 různých šířek drážky | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Multimatrice s drážkami 16, 22, 35 a 50 mm v celé pracovní délce dělená na min. 11 segmentů | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dvoudrážková matrice, V= 8 a 12 mm, H = 46 mm, středová drážka pro rychloupnutí L=3000 mm, dělený na min. 4ks | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dvoudrážková matrice, V= 16 a 25 mm, H = 46 mm, středová drážka pro rychloupnutí, L=3000 mm, dělený na min. 4ks | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Držák dvoudrážkových matric H=75 mm | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Středící držák dvoudrážkových matric H=15 mm | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Horní lisovník s úhlem 28 st., výška min. 200 mm, rádius R1, v celé prac. délce dělený na min. 15 ks | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Lisovník pro U profily 120x70x120, 100x50x100, 80x30x80 mm, min. H=230 mm, úhel alfa 85st., R=2 mm, v celé pracovní délce dělený na min. 15 segmentů | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis