příloha č. 2 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Dodávka lisu na výrobu voskových modelů |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nového výrobního stroje – vstřikovací lis pro výrobu voskových modelů (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Vstřikovací lis pro výrobu voskových modelů:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry, uveďte ANO/NE: |
| --- | --- |
| Popis | hydraulický vstřikovací lis pro výrobu voskových modelů, C-rám | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | svislé upínání formy | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | max. rozevření stolu 750 -770 mm | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | spodní vstřikování | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | poloautomatický provoz | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | dvojitý kyvadlový stůl | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | max. svěrná síla desek 45 - 50 tun | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | manuální regulace tlaku v přítlačné desce | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | digitální odečet tlaku v přítlačné desce | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | digitální ovládání polohy přítlačné desky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | kontrola teploty vosku vstřikovaného do formy | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | regulace průtoku vosku v závislosti na požadovaném čase naplnění formy | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | certifikát CE | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ovládání stroje | snadná a rychlá změna programu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | neomezená programová kapacita | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | kontrola všech nastavitelných parametrů stroje včetně ohřevu a chlazení desek lisu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | řízení procesů alarmy | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | přístup přes vzdálenou plochu kvůli údržbě stroje | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | vyšší úroveň zabezpečení přístupu uživatelů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | ruční ovládání tlaku na desce | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | digitální odečet tlaku na desce | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | digitální ovládání a kontrola polohy desky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | 5 kontrolních teplotních zón, horní část zásobníku, spodní část zásobníku, voskový válec, vosková hadice, vstřikovací tryska | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | grafické zobrazení aktuální teploty vosku na špičce trysky v reálném čase pro každý vstřik | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | ovládání usnadňující práci s dvojitým pohyblivým stolem – ovládací panel na otočném rameni | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Tryska, její umístění, středění formy, vstřikovací tlak | plochá tryska, vstřikovací průměr 12 mm | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | ve středu stolu ze spodu, pevná poloha | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | velikost středícího kroužku pro správnou polohu formy prům. 63 mm | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | vstřikovací tlak 3,5 až 70 barů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | kompletní kontrola vstřikovacího procesu v reálném čase | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dvojitý pohyblivý stůl | dva nezávisle ovládané stoly pro provoz dvou zcela odlišných voskových forem provozovaných v náhodném pořadí na jednom stroji | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | závity M10 pro montáž formy | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | displej pro ovládání lisu na otočném rameni, automatické načítání programu podle formy, která je v činné poloze | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | rozměry stolu: 860 - 890 mm x 650 - 680 mm | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | rozsah pohybu stolu: 900 – 920 mm | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Chlazení a vytápění svěrných desek lisu | teplota každé z nich musí být ovládána nezávisle | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | Sledování teploty pomocí alarmů – pokud je teplota mimo toleranci | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Velikost vstřikovací jednotky | vstřikovací válec s kapacitou od 6 do 8 litrů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | nastavitelné automatické proplachování vstřikovací jednotky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | pokročilý systém recirkulace vosku | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | inteligentní čisticí systém, aby byl v trysce neustále čerstvý vosk | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Systém vstřikování | programovatelné řízení průtoku vosku (objemový tok) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | programovatelná regulace tlaku (automaticky nastavená – minimálně 2 tlaky) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | kompletní kontrola vstřikovacího procesu v reálném čase s grafickým zobrazením | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | Požadované jednotky regulovaných veličin: teplota ve stupních Celsia vstřikovací tlak v Barech tlak lisu v Barech průtok vosku v cm3/s vstřikovaný objem v cm3 | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kapacita voskového tanku | 100 až 130 litrů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | odpovídající voskový tavič s vakuovým doplňováním vosku | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | odpovídající tepelný výkon pro tavení a chlazení vosku | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | výkon natavení vosku: 90 – 95 kg/hod | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Požadavky na práci s voskem | teplota plněného vosku 62±3°C | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | regulace teploty vosku | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | více zónová kontrola pro přesnou regulaci teploty | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | schopnost stroje pracovat s voskem v pastovitém stavu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | zobrazení skutečné teploty vosku na trysce v reálném čase pro jednotlivé vstřiky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | požadujeme přesnou teplotu vosku vycházejícího z trysky v rozsahu ± 0,5°C | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Jazyková verze řízení stroje | česky, anglicky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Barevné provedení stroje | modrá (RAL 5017), šedá (RAL 7035) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dodaná dokumentace | česky, anglicky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Informace k požadovanému středění formy, k  tvaru a rozměrům trysky:

Přílohou tohoto dokumentu je:

- výkres kroužku na vstřikolis

V místo, dne datum

Jméno, funkce, podpis