příloha č. 3.1 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky část 1

Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Technologie průmyslu 4.0 pro společnosti DMHERMES TRADE s.r.o. - II - část 1 - hnětač |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nové výrobní technologie – Hnětač (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a doplní položkovou cenovou nabídku (na konci této přílohy), kterou se stanoví nabídková cena účastníka. Navíc účastník do nabídky jako samostatnou přílohu doloží svoji podrobnou technickou specifikaci předmětu veřejné zakázky v souladu s požadovanými technickými parametry dle této přílohy.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Hnětač:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Zpracování tuhých těst: proteinové těsta (směs proteinů, tuku, sirupu) ovocné RAW těsta (ovocná pasta, kakao, kokos, arašídy, aj.) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Výkon míchání proteinového těsta – detailní popis těsta – viz. Specifikace výrobku (příloha ZD č. 4) | min. 930 kg/hod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Výkon míchání ovocného RAW těsta detailní popis těsta – viz. Specifikace výrobku (příloha ZD č. 4) | min. 930 kg/hod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Šaržovitý hnětač | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Velikost jednotlivé dávky | od 20 kg do 240 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pojezdové díže pro snadnou manipulaci | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Velikost díže | min. 290 l | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Počet díží | 3 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Díž z jednoho kusu materiálu – lisovaná | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelná doba míchání | 1min – 60min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Sestava spirála, asistent a stěrka pro míchání menších zámisů a lepivých směsí | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Pevný kryt proti prašnosti | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Automatické vyprazdňování hnětače na šikmý dopravník. Pomocí překlapěče | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Výška překlápění od 1 do 4m v ceně nabídky, detailní výška vyklápění bude určena po výběru zhotovitele formovací linky. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Odkrajování těsta při překlopení, fázové vybírání hmoty | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Velikost porce (odkrojené části) | od 2 do 20 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Automatické dávkování těsta na dopravník | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Odsávání prašných surovin při dávkování do hnětače (kakao, protein. prášek, aj.) s automatickým oklepem filtru. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Půdorysná velikost hnětače bez díže | max. 2 m x 2,5 m | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Požadovaný termín dodání od podpisu smlouvy (dodání = převzetí zařízení) | min. 30 dní a max. 180 dní | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Položková cenová nabídka

| Název zařízení/položky | Popis | Množství | Cena/ks | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis