příloha č. 3.3 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky část 3

Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Technologie průmyslu 4.0 pro společnosti DMHERMES TRADE s.r.o. - II - část 3 - Primární balení (horizontální balící stroj) |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nové výrobní technologie – Primární balení (horizontální balící stroj) (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a doplní položkovou cenovou nabídku (na konci této přílohy), kterou se stanoví nabídková cena účastníka. Navíc účastník do nabídky jako samostatnou přílohu doloží svoji podrobnou technickou specifikaci předmětu veřejné zakázky v souladu s požadovanými technickými parametry dle této přílohy.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Primární balení (horizontální balící stroj)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Převzetí produktu z dopravníku chladícího tunelu (šířka cca 1050 mm +-10% dle technického řešení dopravníku výrobní linky ) Počet řad produktů 19-21 dle dopravníku výrobní linky. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Srovnání, seřazení do jedné řady a zabezpečení minimálních a shodných rozestupů mezi produkty před primárním balením pro bezproblémový chod primárního balení. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Požadovaná rychlost primárního balení | min. 310 ks/min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Délka balených výrobků 40–110 mm | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Délka střihu obalového materiálu (fólie) 50–160 mm | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Šířka balených výrobků 25–40 mm | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Výška balených výrobků 5–25 mm | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Svařování teplem – složení fólie – celková síla 50µm (OPP 20µm+30µm PE EVOH) hodnoty ±10% | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Krmící dopravník (infeed conveyor) s vakuovou fixací výrobku. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vyřazování výrobků, který je ve špatné pozici, před krmícím dopravníkem. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Udržování správně pozice produktu v obalu pomocí kartáče | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Způsob svařování příčnými čelistmi – box motion | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Svařování za studena, tzv. cold seal | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Aktivní chlazení vedení podélných svařovacích čelistí | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Chladič pro chlazení podélných svařovacích čelistí | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Indukční vyhřívání podélného sváru s teplotní odchylkou max. ± 1 % | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| blokové předehřívání podélného sváru horkým vzduchem v délce 70 – 100 mm | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vyklápěcí stanice podélného sváru pro lepší čištění | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vision systém pro detekci přítomnosti DMT na obale a kontrolu správnosti použitého obalu pro daný produkt | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možná aplikace ochranné atmosféry | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Max. obsah kyslíku v balení s ochranou atmosférou 1,0 % | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Systém vytlačování přebytečného plynu z balení | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hermetické uzavření obalu (ověření tlakovým testem – zabalený výrobek se ponoří pod vodní hladinu a manuálně stiskne po dobu 5-20s; během zkoušky nesmí být zjištěn únik vzduchu) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Funkce automatického spojení folie bez nutnosti zastavení stroje (automatic reel splicer) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Systém vyřazování defektních balení – prázdný balíček, defektní obal (spojení dvou fólií) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 1.Tiskárna DMT a šarže výrobku – termotransfer, digitální ovládání přes panel stroje – tisk na folii 2. Tiskárna čárových kódů na skupinové balení (výška tisku min. 50 mm) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| X-ray detekční systém pro kontrolu kontaminantu v každém výrobku včetně vyřazování, garantovaná rychlost výrobků shodná s balícím zařízením. 310ks/min 40-150mm délky produktu | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Průběžná kontrolní váha s vyřazováním příliš lehkých nebo příliš těžkých výrobků; 310ks/min 40-150mm délky produktu; Maximální odchylka při rychlosti 310ks/min 0,1g/kus | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vzdálené připojení k zařízení (teleservis) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nastavitelná výška všech dopravníků 900mm - 1050 mm | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Maximální délka primárního balení včetně krmícího dopravníku 13 m | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dosažení rychlostí dle přílohy Specifikace výrobků, záložka Primární balení | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Požadovaný termín dodání od podpisu smlouvy (dodání = převzetí zařízení) | min.240 dní - max. 255 dní | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Položková cenová nabídka

| Název zařízení/položky | Popis | Množství | Cena/ks | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis