Příloha č. 4

Technická specifikace předmětu zakázky

## k zakázce na dodávky s názvem:

## „Inovace potisku kelímků digitální technologií - JEPA Plastics“

## zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 77867/17/61100,  platnými ke dni 1. 8 2018 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Inovace, prioritní osa 01.1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, Výzva III, registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009689

## Zadavatel

## Název/Obchodní firma:	JEPA Plastics a.s.

## Sídlo:	Plzeňská 1574, 252 63 Roztoky

## Zastoupen:	JUDr. Vladimír Szabo, člen představenstva

## IČ:	27259552

## DIČ:	CZ27259552

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 10046

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – digitální potiskovací stroj určený pro vysokorychlostní potisk výrobků – potravinářských kelímků a příslušenství k potiskovací technologii. (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Požadované parametry nové technologie – digitální potiskovací stroj (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Min. kelímku | min. 50 mm |  |
| Max. kelímku | min. 175 mm |  |
| Min. výška kelímku | min. 35 mm |  |
| Max. výška kelímku | do 200 mm |  |
| Kužel kelímku | cca 2 ° - 15 ° |  |
| Šířka tisku | 72 mm a 142 mm (oba typy) |  |
| Max. délku štosu na vstupu (přísuv) | min. 1500 mm |  |
| Min. rychlost (mechanická rychlost stroje) | od 300 kelímků/min (při ráfku 40 mm) |  |
| Max. rychlost tisku | od 600 mm/s |  |
| Digitální potisk dna | ANO/NE |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Základní vybavení technologie –digitální potiskovací stroj (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

1. Pojetí stroje

Vysoce výkonný stroj na potisk s digitálním zpracováním, který se sestává ze základní tiskárny, přenosové jednotky dat pevné konstrukce. Základní koncept stroje zahrnuje zařízení pro předběžnou úpravu digitálním zpracováním, samotný tisk, UV tvrzení, digitální potisk dna pohárku, automatický přísun a automatický výstup. Základní charakteristika stroje: vysoká spolehlivost, vynikající kvalita tisku, krátká doba výměny designu tisku, vynikající přístupnost a ergonomie.

2. Konstrukční řešení stroje:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Silný a robustní základový rám |  |
| Horizontálně umístěná otočná hlava poháněná motorem |  |
| 8 digitální barvících jednotek |  |
| Tiskové stanice s elektronickým nastavením os X,Y,Z |  |
| Automatické centrální mazání |  |
| Systém mytí - poloautomatický |  |
| Servem řízený šnekový podavač (přísuvná zdviž s elektrickým posunovačem) |  |
| Čidlo zdvojení kelímků |  |
| Poháněný trn, každý trn je vybavena vlastním servo-pohonem |  |
| Řízení kvality/stanice pro automatické vytřídění „zmetků“ |  |
| Pásová sundavací jednotka (Vykládací automatizace) |  |

3. Jednotka pohonu tisku:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Pohon a pootáčení hlavy s automatickým nastavováním |  |
| Šroubový podavač se servopohonem |  |
| Pohon pro předběžnou úpravu a servopohon pro tiskovou stanici |  |
| Elektronická řídící jednotka |  |

4. Systém UV-vytvrzování:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Systém tvrzení |  |
| Fázovačem řízená UV jednotka s displejem |  |
| Výfukový systém odstraní horký vzduch a ozon z prostoru UV lampy |  |
| Systém závěrky k ochraně oblasti tisku před UV světlem |  |
| monitoring |  |

5. Automatizace přísunu - Podavač:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Přísuvný elevátor s elektrickým posunovacím zařízením | Zásobníky z nerezové oceli |  |
|  | Kontinuální podávání štosu kelímků se servomotorem |  |
|  | Řízený tlak (na kelímky ve zdviži) na vodítko |  |
|  | Řízení s frekvenčním měničem, rychlost posunovače je podřízena rychlosti vodítka |  |

6. Automatizace výstupu (Vykládací automatizace):

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Snímací dopravník | Pásový dopravník k přenosu kelímku ze sundavacího pásu do počítadla |  |
|  | Rychlost pásu je podřízena rychlosti vodiče pro zamezení kolísání zásobovacího tlaku pro přesné počítání |  |
| Počitadlo | Laserová optická detekce počítadla, pokud to okraj a tvar kelímku umožňují |  |
|  | Pneumatický oddělovač kelímků ze štosu s centrálním nastavením |  |
| Vykládací rolovací stůl s nastavitelným úhlem pro vícenásobné vyndávání štosů kelímků, max. délka stohu až 800mm |  |
| Systém DIGITÁLNÍHO tisku |  |
| Jedna sada nástrojů (velikost) pro jednu velikost pohárku |  |

7. Digitální příprava tisku:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Max. rozměr 800x600x50 mm |  |
| Minimální rozlišení 2400dpi |  |
| 8 osvitových diod |  |
| Ovládací počítač s napojením na tisk |  |
| Ovládací SW s možností dálkové diagnostiky |  |

8. Sada nástrojů:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| 4 přiváděcí šroubovice se závislostí na výšce stohu |  |
| 1 seřizovací kroužek pro rychlou výměnu |  |
| 8 kuželů trnu včetně čepu pro rychlou výměnu |  |

9. Příslušenství:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Vřeteno s digitálními indikátory a program předběžného barvení |  |
| Automatická regulace hladiny digitálního inkoustu |  |
| Jemné seřizování s aplikátorem |  |
| Podávací stůl k elevátoru |  |
| Plně automatické zařízení pro vymývání barev |  |
| Připojení k internetu a možnost vzdáleného servisního zásahu |  |
| Rozhraní pro připojení k balícímu zařízení |  |

10. Technická podpora v ceně zařízení:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Základní souprava |  |
| Inkoust (5 l od každé barvy CMYK + W) |  |
| 2 l splachovací tekutiny na čištění |  |
| Tiskové hlavy (dva kusy) |  |
| Čištění a režijní materiály |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |