Příloha č. 3

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Pořízení strojní technologie pro společnost SMTosazování s.r.o.“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, platnými od 1. 8. 2018 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie, specifický cíl 2.1, Výzva VIII., registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0017208.

## Zadavatel

## Obchodní firma:	SMTosazování s.r.o.

## Sídlo:	Frýdecká 435/45, 739 32 Vratimov

## Zastoupen:	Daniel Pieronkiewicz, jednatel

## IČO:	065 07 972

## DIČ:	CZ06507972

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 72163

Požadované minimální technické parametry inspekční strojní technologie (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Max. váha stroje: 1000 kg |  |
| Max. rozměry stroje: 1040 šířka x 1440 hloubka x 1500 výška mm |  |
| Připojení: ～200V - 240V+/-10%, 50/60Hz 700VA |  |
| Vzduch: 0,5 MPa @ ≥5L/min |  |
| Max. hlučnost: 60 dB |  |
| Max. velikost DPS: 500 x 510 mm |  |
| Min. velikost DPS: 50 x 60 mm |  |
| Rozsah tloušťky DPS: 0,5 - 5,2 mm |  |
| Max. prohnutí DPS: 2mm |  |
| Max. vrchní světlá výška: 40mm |  |
| Max. spodní světlá výška: 60mm |  |
| Inspekce ve 3D: Ano |  |
| Min. rozlišení: 18um |  |
| Minimálně 4 projekce: Ano (4 projekce) |  |
| Typ projektoru: Digitální |  |
| Min. rychlost inspekce: 36cm2/s |  |
| Typ kamery: CMOS |  |
| Možnost automatického čtení kódů vrchní strany DPS: 1D, 2D, QR, barcode |  |
| Min. velikost zorného pole: 41,5 šířka x 41,5 délka mm |  |
| Komunikační protokol s ostatními stroji: SMEMA |  |
| Nastavení šířky dopravníku: automatické |  |
| Směr pohybu dopravníku: z leva do prava nebo z prava do leva |  |
| Ovládací panel - dotykový displej (Touch screen): Ano |  |
| Boční kamery: Možnost rozšíření o 4 boční kamery v místě zákazníka |  |
| Min. velikost zorného pole bočních kamer: 36 mm x 18mm |  |
| Možnost automatické detekce cizích objektů na DPS: Ano |  |
| Samokalibrační systém: Ano |  |
| Max. váha DPS: 12kg |  |
| Funkce samodiagnostiky stroje pro případné poruchy: Ano |  |
| Offline programovací SW (1x licence USB klíč): Ano |  |
| SW pro stanici oprav (1x licence USB klíč): Ano |  |
| Možnost využít stroj pro 3D inspekci nanesení pájecí pasty (SPI): Ano |  |
| Řízení inspekční hlavy v ose X a Y: Ano |  |
| Min. počet motorů v ose Y: 2 |  |
| cena hodiny pozáručního servisu: max. 50 EUR/hod. |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

|  | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| Nabídková cena - celkem za dodávku zařízení (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) | EUR |