Příloha č. 4.2

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Rozšíření výzkumně-vývojového centra společnosti Aroma Praha, a.s. – část 2“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č. j. MPO56796/18/61100/61000/501/7, s platností od 16. 10. 2019 a účinností od 23. 10. 2019 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Potenciál, Výzva V,

registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0016025.

## Zadavatel

## Obchodní firma:	Aroma Praha, a.s.

## Sídlo:	Židovice č.p. 64, 411 83 Hrobce

## Zastoupen:	Ing. Jaroslav Němec

## IČO:	60192348

## DIČ:	CZ60192348

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vl. 1587

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – Analyzátor bodu vzplanutí (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, apod.

Analyzátor bodu vzplanutí

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| přístroj dle Abela |  |
| automatické stanovení |  |
| chlazení vzduchem |  |
| 2 iniciační systémy – plynový a elektrický |  |
| rozsah měření min 10 až 1100C |  |
| rozlišení 0,1 0C |  |
| ochrana proti přehřátí, automatické vypnutí |  |
| ovládací panel odolný proti polití |  |
| minimální stanovitelné množství 2 – 5 ml |  |
| velký displej |  |
| záruka min. 24 měsíců |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace:

|  | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| Analyzátor bodu vzplanutí (cena musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |