příloha č. 3.3 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Část 3 – 3D tiskárna

Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Pořízení výrobních a nevýrobních technologií pro společnost Východočeské plynárenské strojírny, a.s. |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – část 3 - 3D tiskárny (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

3D tiskárna vč. příslušenství:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE: |
| --- | --- |
| 3D tiskárna: |  |
| Technologie | FFF/FDM (Fused Filament Fabrication/ Fused Deposition Modeling) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Průměr tiskové struny | 2,85 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Tiskový objem | Max. 330 × 240 × 300 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výška vrstvy | 20–600 μm (dle průměru trysky) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Počet extruderů/Print Core | 2 ks, snadno vyměnitelné bez použití nástrojů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Počet trysek | 2 ks, automatické přizvedávání | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Průměr trysky | 0,25 / 0,4 / 0,8 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Pracovní teplota trysky | 180–280 °C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Vyhřívání podložky | Max. 20–140 °C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Materiál podložky | sklo | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Vyrovnání podložky | automatické | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Systém materiálů | otevřený i pro externí výrobce materiálů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Přímo podporované materiály | PLA (polyvinylalkohol), Nylon, ABS (akrylonitrilbutadienstyren), CPE (co-polyester), CPE+(co-polyester+), PC (polykrabonát), TPU 95A (thermoplastic polyurethane), PP (polypropylen), PVA (polyvinylalkohol), Breakaway | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Rozpoznání materiálu | Automatické - alespoň u originálních materiálů materiálů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Software | příprava 3Dtisku, správa 3Dtiskové fronty, | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Podporované platformy | Např. Windows 64bit., Linux, macOS | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Podporované formáty dat | STL(stereolithography), OBJ(B49D model format), X3D (extensible 3D), 3MF (3D Manufacturing Format); DIB(device independent bitmap), GIF(Graphics Interchange Format ), JPG(Joint Photographic Experts), PNG (Portable Network Graphics) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Přenos dat | WiFi (Wireless Ethernet Compatibility Aliance), LAN(local area network, USB(universal serial bus) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Integrovaná kamera | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost zařízení | do 45 kg (celá sestava) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Tiskový prostor | uzavřený, s filtrací HEPA (high efficiency particulate arrestance) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Péče o tiskový materiál | Zásobník kompatibilní s tiskárnou alespoň na 5 materiálů s hlídáním vlhkosti a teploty | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Zavedení materiálů | Automatické ze zásobníků | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| SOUČÁSTI 3D tiskárny: |  |  |
| tryska průměr 0,4 mm | 2 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| tryska pro PVA(polyvinylalkohol) 0,4 mm | 1 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| skleněná tisková podložka | 1 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| tiskový materiál PLA (polyactic acid) black 750 g | 1 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| tiskový materiál PVA (polyvinylalkohol),natural 750 g | 1 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| adhezivní přípravek na podložku (lepidlo) | 1 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| nástroje a maziva pro základní údržbu | 1 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis