příloha č. 3.4 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Část 4 – Stojany na výdej paliva LPG

Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Pořízení výrobních a nevýrobních technologií pro společnost Východočeské plynárenské strojírny, a.s. |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – část 4 - stojanů na výdej paliva LPG (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Stojany na výdej paliva LPG:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE: |
| --- | --- |
| 2 ks výdejní stojan dvouhadicový | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Bez čerpadla LPG | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Možnost předvoleb různých dávek LPG dle velikosti zásobníku (6 tlačítek s možností nastavení předvolby minimálně po dvou litrech) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Digitální display | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hadice min 6 m | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Možnost komunikace s informačním systémem | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Cenová kalkulace dodávky |
| --- |
| Položka s názvem | MJ | Cena v Kč bez DPH za MJ | Cena v Kč bez DPH celkem |
| Výdejní stojan na výdej paliva LPG | 2 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH | Klikněte a zadejte hodnotu. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis