příloha č. 3.2 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Pořízení osobních automobilů – Oblastní charita Polička |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | nadlimitní otevřené řízení |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nové, nepoužité a plně funkční osobní automobily kategorie M1 s plug-in hybridním pohonem (PHEV) (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Osobní automobil kategorie M1 s plug-in hybridním pohonem (PHEV) – větší

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Parametry |
| Motor | plug-in hybrid (elektřina/benzin) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Maximální emise CO2 | 50 g / km | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Emisní limit | Min. Euro 6 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Minimální délka vozidla | 4 500 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální délka vozidla | 5 000 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální zdvihový objem | 2 000 cm3 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Minimální záruka na vozidlo | 5 let / 100 000 km | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Minimální záruka na baterii | 7 let / 150 000 km | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Výbava |
| Sada zimních kol s disky v ceně vozidla | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nabíjecí kabel (pro standardní zásuvku) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Metalická brava dle výběru | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Čelní airbagy u řidiče a spolujezdce | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Boční airbagy u řidiče a spolujezdce | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hlavové airbagy pro první a druhou řadu sedadel | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Automatická klimatizace (minimálně dvou zónová) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vyhřívaná přední sedadla | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Elektricky ovládaná okna (vpředu i vzadu) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Bluetooth handsfree | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Navigace GPS integrovaná | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| USB nebo USB-C zásuvka vpředu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Parkovací senzory (vpředu i vzadu) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Asistent upozorňující na další vůz v mrtvém/slepém úhlu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Systém autonomního nouzového brzdění | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Tempomat s omezovačem rychlosti | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Autorádio FM/DAB | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Cenová kalkulace dodávky |
| --- |
| Položka s názvem | MJ | Cena v Kč bez DPH za MJ | Cena v Kč bez DPH celkem |
| Vozidlo dle výše uvedené specifikace | 1 | Zadejte hodnotu. | Zadejte hodnotu. |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH | Zadejte hodnotu. |
| DPH | Zadejte hodnotu. |
| Celková nabídková cena v Kč vč. DPH | Zadejte hodnotu. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis