Příloha č. 1

Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění, na které bude s vybraným účastníkem uzavřena smlouva, je dodávka a montáž 1 (jedné) pokovovací linky s technologií magnetronového deponování tenkých vrstev pro výrobu materiálů (zejména skla) s antireflexní vrstvou, včetně dodání veškeré potřebné dokumentace

v českém jazyce, a to vše za podmínek detailně popsaných v této příloze č. 1 zadávací dokumentace.

| Technické parametry pokovovací linky: | Minimální požadavky | Nabízené |
| --- | --- | --- |
| Počet komor | 6 |  |
| Typ aparatury | lineární průchozí |  |
| Minimální rozměr substrátu | 1500 x 2000 x 100 mm |  |
| Typ substrátu: | Ploché sklo, Rám přípravku |  |
| Váha substrátu | 200 Kg |  |
| Provoz zařízení: | Nepřetržitý |  |
| Uvedení do provozu po zapnutí zařízení: | Do 1 hodiny |  |
| Automatické bezpečné odstavení zařízení: | Ano |  |
| Depozice vrstev na substrát: | Z jedné strany |  |
| Technologie výrobní linky: | Magnetronové naprašování |  |
| Minimální počet deponovaných vrstev: | 5 |  |
| Počet magnetronů: | minimálně 5 magnetronů |  |
| Možnosti povlakování substrátů: | Jednostranné / Oboustranné |  |
| Typ magnetronů: | Magneticky vyvážené |  |
| Homogenita odprašování terče: | >95% |  |
| Geometrie katod: | Válcové rotační katody |  |
| Minimální počet DC zdrojů | 2 |  |
| Minimální počet MF zdrojů | 3 |  |
| Minimální výkon DC zdrojů | 20KW |  |
| Minimální výkon MF zdrojů | 40KW |  |
| Depozice jednotlivých vrstev: | Inertní i reaktivní |  |
| Připouštění technologických plynů: | min. 2 plyny / komora |  |
| Umístění magnetronů: | Horizontálně nad sklem |  |
| Vakuové oddělení technologických komor: | Deskový ventil |  |
| Napájecí napětí celé linky: | 3 x 400 V / Hz |  |
| Maximální příkon celé linky: | 340 kW |  |
| Mezní vakuum před evakuačních komor: | 3 mPa |  |
| Maximální čas dosažení mezního vakua: | 5 min |  |
| Rozsah pracovního vakua: | 0,01 - 1 Pa |  |
| Průtok technologických plynů: | 0..1000 sccm |  |
| Evakuační agregát: | Suchý |  |
| Čištění substrátu: | Ano, iontový zdroj |  |
| Výkon iontového děla: | min. 10 kW |  |
| Měření procesu depozice vrstev: | Výkon, proud, napětí |  |
| Měření homogenity jednotlivých vrstev: | QMC v každé komoře |  |
| Měření tloušťky deponované vrstvy: | 2 QCM senzory / komora |  |
| Rychlost posuvu substrátů linkou: | Regulovatelná |  |
| Provoz řízení celé linky: | Ruční i Automatický |  |
| Výrobní a servisní deník: | Ano |  |
| Připojení k internetu: | Ano |  |
| Vzdálená správa: | Ano |  |
| Podpůrné systémy: |  |  |
| Chladící jednotka | Ano |  |
| Kompresor | Ano |  |
| Návod k obsluze: | Ano |  |
| Záruční servis: | 24 měsíců |  |
| Pozáruční servis: | Ano |  |
| Sada náhradních dílů, rychlé opotřebení: | Ano |  |
| Dokumentace: |  |  |
| Typ řídícího systému: | „Open source“ |  |
| Předání kompletních zdrojových kodů: | Ano |  |
| Předání kompletní výkresové dokumentace: | Ano |  |
| Připravené povlakovací recepty |  |  |
| Antireflexní povlak | Ano |  |
| TiN zlatá barva | Ano |  |

Obecný popis

Hledáme dodavatele pro zhotovení zařízení s technologií magnetronového deponování tenkých

vrstev, především na ploché skleněné desky (substráty) o rozměrech minimálně 2000 x 1500 mm a dále pro rámové přípravky o stejných rozměrech a výšce maximálně 100 mm. Zařízení musí být koncipováno jako „průběžná“

výrobní linka, která bude schopná v jednom procesu deponovat na substrát minimálně pět vrstev. Zařízení musí obsahovat několik přípravných a pracovních vakuových komor, skrze které budou substráty jednotlivě procházet a budou se tak provádět jednotlivé kroky technologie. Celé zařízení

2 Direct current (DC) – stejnosměrný proud

3 Quartz control measurement (QCM)

musí být variabilní, tedy musí být možnost do budoucna přiřazení dalších pracovních komor pro pokovování dalších vrstev v jednom procesu pokovování skleněných substrátů.

Účastník doplní „ANO / NE“.

| Nabízené plnění splňuje požadavky |  |
| --- | --- |

Technologické vybavení výrobní linky

Cíle výrobního procesu celého zařízení bude především depozice jednotlivých skladeb tenkých vrstev na povrch plochého skla (substrátu) technologií magnetronového naprašování v inertním i

reaktivním procesu. Hlavním výrobním cílem budou typy vrstev, jako jsou antireflexní povlaky nebo Low-E povlaky, ale i povlaky reflexní nebo elektricky vodivé (ITO4,…). Základem tedy musí být schopnost přesného reaktivního odprašování z elektricky vodivých terčů (targetů) a tedy tvorby

tenkých vrstev, jako jsou oxidy, nitridy a podobně.

Další podmínkou deponování jednotlivých vrstev je přesná homogenita povlaků po celé ploše substrátů, která musí být průběžně kontrolována QCM senzorem rychlosti depozice.

Zařízení musí být schopné depozice minimálně pěti vrstev.

Každá technologická komora musí obsahovat minimálně dva cylindrické magnetrony, ke kterým bude rychlý přístup v případě servisního zásahu nebo výměně terčů.

4 Indium tin oxide (ITO) – slitina cínu a india v oxidové podobě

Každý zdroj pro magnetrony musí být dostatečně silný, aby byl schopen efektivního odprašování, minimálně však 20 kW na jeden magnetron. Dále musí umožňovat reaktivní odprašování se zpětnou kontrolou všech elektrických parametrů, jako je efektivní výkon, proud do magnetronů a napětí na magnetronu. Minimálně dva zdroje pro magnetrony musí být DC  a minimálně tři zdroje pro magnetrony musí být MF pulzní s výstupní frekvencí mezi 10 a 350 kHz a nastavitelnou

střídou.

Magnetrony musí být magneticky rovnoměrné, aby se zajistilo rovnoměrného odprašování terčů. Dále musí být chlazené chladící vodou. Rychlost odprašování každého magnetronu musí být pro měděný terč v rozsahu 0 až 10 nm/s a tedy musí být zajištěno dostatečné chlazení.

Součástí každé komory musí být stínící plechy pro zajišťování efektivního čištění všech pracovních komor. Každá pracovní komora musí být vybavena připouštěním minimálně jednoho inertního plynu a dvou reaktivních plynů. Inertní plyny musí být rovnoměrně připouštěny směrem na

magnetrony a reaktivní pak rovnoměrně v blízkosti pokoveného skla. Připouštění plynů musejí

zajišťovat kvalitní elektronické MFC ventily se zpětnou kontrolou průtoku, aby bylo možné nastavit

poměr připouštěných plynů.

Účastník doplní „ANO / NE“.

| Nabízené plnění splňuje požadavky |  |
| --- | --- |

Podmínky technologických procesů

Celé zařízení bude provozováno pro magnetronové naprašování optických vrstev formou reaktivních procesů. To znamená, že zařízení musí být schopné provozovat odprašování z kovových targetů

v reaktivních plynech jako je například kyslík či dusík a vytvářet tak kvalitní vrstvy (například SiO2 z Si targetu) po celé ploše substrátu, v homogenitě < 3%. Proces musí být stabilní v nepřetržitém provozu celého zařízení. Dále musí být řízení reaktivního naprašování plně automatizované, to

znamená, že stabilitu procesu musí zajistit řídicí systém celého zařízení (řídicí systém tedy musí

zajistit řádný průběh všech procesů pokovovací linky v automatizovaném provozu). Zařízení musí obsahovat minimálně dvě pracovní komory, kde bude možné v každé řídit odlišné podmínky

reaktivního procesu. Zařízení bude provozované hlavně pro výrobu antireflexních vrstev a nízko emisivních vrstev. Dále však bude využívané pro výrobu antireflexních vrstev a vrstev pro

a fotovoltaické technologie.

Účastník doplní „ANO / NE“.

| Nabízené plnění splňuje požadavky |  |
| --- | --- |

Popis technologie využití pokovovací linky

Celé zařízení bude sloužit především pro povlakování plochého skla antireflexní vrstvou. Podmínkou je, aby bylo zařízení schopné pokovit tabulové sklo o rozměrech 1500 x 2000 mm, antireflexní

vrstvou za maximálně 5 minut z jedné strany. Antireflexní vrstva bude složená ze tří tenkých

oxidových vrstev, které budou obsahovat materiály SiO2 a Nb2O5. Celková tloušťka vrstvy bude cca. 200 nm. Proces musí být stabilní v celé ploše substrátu, kde nejvyšší reflexe nesmí překročit R < 3%, nejnižší transmise pak T > 97% a to ve viditelném spektru ( 380..780 nm ) a tloušťce substrátu 3 mm.

Účastník doplní „ANO / NE“.

| Nabízené plnění splňuje požadavky |  |
| --- | --- |

Kontrola a měření technologických procesů

Každá pracovní komora musí obsahovat vizuální průzor pro kontrolu procesů. Dále musí každá komora obsahovat minimálně dva QCM měřiče tloušťky a rychlosti deponování vrstvy.

. QCM senzory musí být běžně dostupné rezonanční krystaly o frekvenci 5 MHz. Oscilátory měřících hlavic musí být schopné oscilace QCM rezonátorů alespoň do 4 MHz.

Dalším měřícím systémem každé technologické komory musí být senzory aktuální teploty. Zařízení musí být schopné měřit aktuální teplotu pracovních komor, teplotu chladící vody do magnetronů a z magnetronů (výpočet teplotního spádu).

Účastník doplní „ANO / NE“.

| Nabízené plnění splňuje požadavky |  |
| --- | --- |

Typy substrátů

Výrobní linka musí být schopna pokovovat ploché sklo o minimálních rozměrech 2000 x 1500 mm

šířky a o různých tloušťkách, které se budou pohybovat od 1 mm do 10 mm. Tomu musí být přizpůsoben vnitřní dopravníkový systém. Dále musí být výrobní linka schopna pokovování

substrátů, umístěných v rámovém přípravku, který bude linkou projíždět podobným způsobem jako plochá skla. Rozměr přípravku, do kterého bude substrát umístěn musí být minimálně 2000 x 1500 mm a tloušťce minimálně 100 mm, toto jsou minimální přípustné rozměry.

Transport substrátů (skleněné desky nebo přípravky se substráty) musí být nastavitelný, a to především rychlost posuvu v technologických komorách. Posuv musí být plynule regulovatelný s pomalým rozběhem, aby se zabránilo rázovým pohybům, které by mohli zapříčinit porušení substrátů.

Účastník doplní „ANO / NE“.

| Nabízené plnění splňuje požadavky |  |
| --- | --- |

Evakuační agregát

Celá linka musí být rozdělena do několika vakuových komor, kde krajní budou sloužit pro před čerpání a vytvoření vakua a uprostřed budou technologické komory, které budou obsahovat magnetrony pro deponování jednotlivých vrstev.

Konstrukce linky musí být rozložena tak, aby se zachoval systém průběžného zařízení, kde se z jedné strany budou vkládat substráty a na druhé se již hotové budou odebírat, bez přerušení

technologických procesů.

Evakuační agregát pro celou linku musí být bezolejový. Pro vysoké vakuum musí zařízení obsahovat turbomolekulární vývěvy dostatečného výkonu a s možností regulace čerpací rychlosti. Celý proces vytváření nominálního vakua v jednotlivých vakuových

komorách musí být plně automatizovaný. Měření vakua musí u každé komory zajišťovat kvalitní měřící snímače. Všechny vakuové komory musí být vyrobené z korozivzdorné oceli, též i veškeré

Účastník doplní „ANO / NE“.

| Nabízené plnění splňuje požadavky |  |
| --- | --- |

vakuové potrubí. Vakuové ventily musí být kvalitní, elektro pneumatické a koncipované tak, že

v případě poruchy (výpadek řídicích signálů) se automaticky uvedou do stavu, bezpečného pro celé zařízení. Výkon evakuačních agregátů musí být takový, aby se přípravné vakuové komory evakuovaly na mezní vakuum (1 Pa) za méně než 3 minuty. U technologických komor musí být zajištěno, aby nedocházelo ke kontaminaci prostředí, například reaktivní a inertní atmosféry mezi komorami.

Řízení celé pokovovací linky

Zařízení musí být plně automatizované. Musí umožňovat nastavení celého procesu na základě podrobných receptur. Každá pracovní komora musí umožňovat vlastní řízení pokovování, a to

nominální vakuum, poměr inertního plynu s plyny reaktivními, rychlost posuvu pokovovaného skla v jednotlivých komorách, výkon odprašování a volba případného poměru výkonů magnetronů pro tvorbu slitin. Dále musí řídící systém umožňovat v každé pracovní komoře vlastní řízení reaktivního pokovování, tedy tvorby oxidových nebo nitridových vrstev, aniž by se kontaminovaly pracovní sousedící komory (v každé pracovní komoře bude možné nastavit vlastní reaktivní

prostředí). Řídicí systém dále musí umožňovat automatickou úpravu hodnot obsahující recepturu, na základě zpětnovazebních měřících přístrojů, jako je měření tloušťky vrstvy a rychlosti

povlakování, nebo na základě napětí, proudu a výkonu odprašovacího zdroje.

Všechny procesy musí být nastavitelné z jednoho místa, tudíž je podmínkou, aby měla pokovovací linka vlastní centrální řídící velín, který nemusí být umístěn v blízkosti pokovovací linky.

Ovšem u každé pracovní komory musí být umístěn LCD panel, který bude indikovat stav pracovní

komory, bude schopen zobrazovat určité zprávy pro obsluhu nebo servis a podobně. Všechny procesy linky musí být schopné ukládat do podrobného výrobního a servisního deníku. Musí být tak možnost zpětně kontrolovat průběh výroby a tedy i jednotlivé funkce celé linky. Výrobní deník musí být automaticky zaznamenáván a ukládán podle kalendářních parametrů. Celý řídicí systém musí být možné připojit do sítě internet, díky kterému bude možné využívat data z linky pro případný vzdálený přístup a servis.

Elektro rozvod

Celé zařízení musí být napájené z jednoho místa standardním evropským napájecím napětím (3 x 400V / 50Hz). Příkon zařízení pak musí být do 340 kW. Celé elektrické vybavení musí být situované

5 Internet of things (IoT) – internet věcí

v několika elektro rozvodnách

Všechny elektrické přístroje a prvky musí mít správné elektrické jištění a musí být přehledně umístěné v odpovídajících elektro rozvodnách. Ke každému elektro obvodu musí být dodána:

- Elektro-revize (revizní zpráva)

- Schéma zapojení (výkresová dokumentace)

- Seznam dílů

Ostatní soudržné zařízení pro fungování linky

Součástí dodávky celé linky musí být i chladící zařízení, které bude zajišťovat ochlazování technologických přístrojů (magnetrony, elektrody, technologické zdroje, el. rozvaděče, …) a vakuových pump skrze uzavřený vodní okruh.

Chladící jednotky musí být situovány jako Voda/Vzduch. V prvním případě Voda / Vzduch budou výměníky odpadního tepla umístěny vně budovy.

Dalším systémem pro funkci celé linky musí být zdroj pneumatického vzduchu, tedy kompresor, který bude dodávat tlakový vzduch pro pneumatické prvky celého stroje.

Náhradní díly, instalace, servis

Zařízení bude instalováno v České republice. Dodavatel musí zajistit instalaci zařízení, uvedení do

provozu a provedení zkušebního režimu. Součástí dodávky zařízení musí být i zaškolení obsluhy,

zaškolení servisních techniků a údržby a dodání podrobného návodu k obsluze a servisních výkresů, jako jsou rozměry odprašovacích terčů a podobně.

K zařízení musí být dodána sada náhradních dílů, které jsou namáhané na opotřebení, dále náhradní provozní kapaliny a náhradní sadu stínících plechů, které jsou v technologických komorách.

Při instalaci zařízení se musí dodržet celkové rozměry, především šířka, která nesmí být větší než 3300 mm a výška, která nesmí přesáhnout 3000 mm.

Požadované služby a další parametry dodávky

- Doprava do sídla zadavatele.

- Komplexní montáž na místě, zapojení a optimalizované nastavení

- Základní zaškolení obsluhy

- Záruka za jakost předmětu plnění v délce 24 měsíců od data předání a převzetí předmětu plnění

- Kompletní dokumentace v češtině

  - 1 tištěná verze + CD/DVD

  - Dodací list

  - Protokol o předání a převzetí

  - Uživatelský manuál

  - Schémata zapojení

Dodavatel je v nabídce povinen uvést podrobný popis a specifikaci nabízeného plnění, včetně údajů prokazujících splnění technických požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.

Dodavatel v nabídce popíše způsob, jakým bude prováděn záruční servis.

Dodavatel je povinen dodat pouze originální a nové (nepoužité) zboží. Zařízení musí splňovat

požadavky příslušných právních předpisů a technických norem na provoz v České republice, včetně požadavků BOZP a ochrany životního prostředí.

Pro všechny nové komponenty je účastník povinen dodržet minimální technickou úroveň danou vlastnostmi požadovaného technického řešení zadavatele.

Zadavatel výslovně požaduje 100% kompatibilitu mezi hardwarovým (HW) a

softwarovým (SW) vybavením veškerých komponent dodávaných účastníkem v rámci plnění zakázky.