příloha č. 3 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Suroviny pro výrobu kompozitních profilů |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | zjednodušené podlimitní řízení |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – dodávka surovin pro výrobu kompozitních profilů (dále jako „předmět veřejné zakázky“).

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout předmět veřejné zakázky, který bude disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Suroviny pro výrobu kompozitních profilů:

| typ vstupu | popis požadovaného materiálu | poptávané množství v kg | požadavky na balení |
| --- | --- | --- | --- |
| sklené výztuže | přímý roving E-sklo nebo ECR-sklo, 4800 tex, pro pultruzi, kompatibilní s UP, PUR a EVER | 5000 | cívky s vnitřním odvíjením (á min. 20 kg), baleny na paletě |
|  | šitá rohož pro pultruzi 300 gsm (+-5%) z E-skla nebo ECR-skla | 2000 | role v šíři 125-130 cm, délka návinu 200 lm (+-10%), vnitřní průměr dutinky 76 mm |
|  | rohož z nekonečných vláken pro pultruzi 300 a 450 gsm (+-5%), pevnost v tahu dle ISO 3342 min 140 N, E-sklo nebo ECR-sklo | 1600 | role v šíři 127-138 cm, délka návinu min. 200 lm, vnitřní průměr dutinky 100 mm, max. vnější průměr role 560 mm |
|  | kombinovaná šitá rohož pro pultruzi z E-skla nebo ECR-skla s rovingovou výztuží v 90° a povrchovou PES netkanou textilií (200gsm roving-250gsm rohož-45 gsm netkaná textilie), celková plošná gramáž 495 gsm (+-5%) | 1600 | role v šíři 125-130 cm, délka návinu 150 lm (+-10%), vnitřní průměr dutinky 76mm |
| pryskyřice | epoxy-vinylesterová pryskyřice, typ bisphenol-A pro pultruzi | 2000 | sudy 200 l nebo ibc kontejnery 1000 l |
|  | PUR pro pultruzi složka A – polyol | 800 | ocelové sudy s odnímatelným víkem 200 l |
|  | PUR pro pultruzi složka B – isokyanát | 1000 | ocelové sudy na kapalné látky 200 l, s otvory pro vypouštěcí ventily |
| aditiva | interní separátor pro EVER pryskyřici pro pultruzi | 180 | sud nebo plechovky |
|  | interní separátor pro PUR pryskyřici pro pultruzi | 120 | kanystry nebo plechovky 5 l |
|  | mastek, prášek, plnivo do plastů | 150 | pytle max. 25 kg |
|  | vápenec 15 mikronů | 200 | pytle max. 50 kg |
|  | dibenzoil peroxid 50% prášek ve ftalátu, pro vytvrzování UP a EVER pryskyřic | 50 |  |
|  | Bis (4-tert-butylcyclohexyl)-peroxydicarbonate, (BCHPC), prášek, pro vytvrzování UP a EVER pryskyřic | 100 |  |
|  | stearan zinečnatý, prášek, pro pultruzi | 100 | pytle max. 25 kg |

Prohlášení účastníka

Prohlašuji, že dodávka předmětu veřejné zakázky bude splňovat výše uvedené požadavky zadavatele a stanovené technické parametry.

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis