příloha č. 5.2 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

- Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Energetické úspory Fehrer Bohemia s.r.o. – dodávky Část 2 – LED osvětlení |
| --- | --- |
| Druh výběrového řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | stavební práce |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka ve výběrovém řízení.

- Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nová zařízení – LED osvětlení dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

- Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

LED osvětlení:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Obecné požadavky na LED svítidla |
| Zadavatel požaduje, aby všechna nabízená LED svítidla byla od jediného výrobce | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Svítidla LED - obecné požadavky na svítidla led A |
| Životnost LED čipů a driverů | min. 80.000 hod. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Těleso svítidla | Prachotěsné, korpus – sv. šedá | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Difuzor | Opálový PC kryt | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| mechanická odolnost | min. IK08 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| krytí | min. IP65 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Svítidla LED - A1 |
| Světelný tok | 4400 lm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příkon svítidla | max. 32W | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost | max. 2,3 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Svítidla LED – A2 |
| Světelný tok | 7500 lm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příkon svítidla | max. 50W | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost | max. 2,8 kg |  |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Svítidla LED – A4 |
| Světelný tok | 5500 lm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příkon svítidla | max. 40W | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost | max. 2,5 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Svítidla LED - obecné požadavky na svítidla led B |
| Životnost LED čipů a driverů | min. 80.000 hod. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Těleso svítidla | Přisazené, leštěná ALDP mřížka, bílé tělo | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Difuzor | Opálový PC kryt | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Reflektor | Hliníkový vysoce leštění plech | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| krytí | min. IP20 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Svítidla LED – B1 |
| Světelný tok | 4300 lm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příkon svítidla | max. 37W | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost | max. 3,3 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Svítidla LED – B2 |
| Světelný tok | 5200 lm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příkon svítidla | max. 41W | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost | max. 4 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Svítidla LED – B3 |
| Světelný tok | 6900 lm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příkon svítidla | max. 58W | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost | max. 4 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Svítidla LED - obecné požadavky na svítidla led C |
| Životnost LED čipů a driverů | min. 80.000 hod. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Těleso svítidla | Přisazené, bílé | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Difuzor | Opálový kryt | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| krytí | min. IP40 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Svítidla LED – C |
| Světelný tok | 4400 lm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příkon svítidla | max. 38W | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost | max. 4,4 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Svítidla LED - obecné požadavky na svítidla led D |
| Životnost LED čipů a driverů | min. 80.000 hod. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Těleso svítidla | Kulaté, bílé, vestavné, vestavný průměr max. 225 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Difuzor | Opálový skleněný | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| krytí | min. IP43 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Svítidla LED – D |
| Světelný tok | 1500 lm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příkon svítidla | max. 15W | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost | max. 2 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Svítidla LED - obecné požadavky na svítidla led E |
| Životnost LED čipů a driverů | min. 80.000 hod. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Těleso svítidla | Přisazené, kulaté | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Difuzor | Opálový PMMA kryt, průměr max. 285 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| mechanická odolnost | min. IK08 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| krytí | min. IP44 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Svítidla LED – E |
| Světelný tok | 2000 lm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příkon svítidla | max. 20W | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost | max. 1 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Svítidla LED - obecné požadavky na svítidla led F |
| Životnost LED čipů a driverů | min. 80.000 hod. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Těleso svítidla | bílé | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Difuzor | mikroprizmatický PMMA kryt | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| mechanická odolnost | min. IK10 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| krytí | min. IP65 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Svítidla LED – F |
| Světelný tok | 13500 lm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příkon svítidla | max. 92W | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost | max. 6 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Svítidla LED - obecné požadavky na svítidla led N1 |
| Životnost LED čipů a driverů | min. 80.000 hod. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Těleso svítidla | bílé | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| mechanická odolnost | min. IK10 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| krytí | min. IP65 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Svítidla LED – N1 Nouzové světlo |
| Světelný tok | 380 lm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Teplota chromatičnosti | min. 4000 K | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příkon svítidla | max. 2W | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost | max. 0,35 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Svítidla LED - obecné požadavky na svítidla led N2 |
| Životnost LED čipů a driverů | min. 80.000 hod. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Těleso svítidla | S piktogramem „EXIT“ | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| krytí | min. IP65 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Svítidla LED – N2 Nouzové světlo |
| Světelný tok | 90 lm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Teplota chromatičnosti | min. 4000 K | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příkon svítidla | 1W | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost | max. 1 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Svítidla LED - obecné požadavky na svítidla led N3 |
| Životnost LED čipů a driverů | min. 80.000 hod. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| krytí | min. IP65 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Svítidla LED – N3 Nouzové světlo |
| Světelný tok | 620 lm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Teplota chromatičnosti | min. 4000 K | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příkon svítidla | max. 6W | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost | max. 1,3 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis